新建中国北车太原轨道交通装备

有限责任公司铁路专用线工程

竣工环境保护验收调查报告

| 委托单位： | 中车太原机车车辆有限公司 |
| --- | --- |
| 调查单位： | 山西省交通环境保护中心站（有限公司） |
| 完成时间： | 2016年12月 |

前  言

新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程（以下简称“中车铁路专用线”）位于太原轨道交通装备有限责任公司“退城入园”项目厂区内，为该项目配套建设的铁路专用线，为其提供厂内运输条件，是太原市的重点工程，本项目建成后为本公司修造的机车车辆能够快速、方便的发往全国各地提供了保障。

新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程位于太原市万柏林区和尖草坪区相邻地界。起点由三给车站咽喉出岔接轨，终点位于兴华街北缘太原轨道交通装备有限责任公司办公生活区地块，主线长2.507km；另有厂区连接线1.06km。采用Ⅳ级铁路标准建设。项目总投资1.25亿元，环保投资为316万元，占工程总投资的2.53%。

2011年7月，太原市发展和改革委员会以并发改交运函字﹝2011﹞第4号文件同意项目开展前期工作；2012年9月，北京中咨华宇环保技术有限公司和山西清源环境咨询有限公司共同编制完成了《新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程环境影响报告书》；2012年10月，山西省环境保护厅以晋环函﹝2012﹞2130号文件《关于新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程环境影响报告书的批复》批复了该项目环境影响报告书；工程由中铁工程设计咨询集团有限公司设计，中车太原机车车辆有限公司建设，2013年3月开工建设，2014年6月通车试运营，建设工期1年3个月。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等法律法规的有关规定，2016年10月，中车太原机车车辆有限公司委托山西省交通环境保护中心站（有限公司）开展本项目的竣工环境保护验收调查工作。接受委托后，项目组详细研究了相关的设计、环保等技术文件，对铁路及沿线的环境状况进行了实地踏勘，对铁路沿线距离较近的环境敏感点、水土保持情况、工程环保措施和设施落实情况等方面进行了重点调查，与建设单位一起开展了公众意见调查工作，山西省交通环境监测中心对铁路沿线环境现状进行了验收监测，在上述工作的基础上，2016年12月，项目组编制完成了《新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程竣工环境保护验收调查报告》。

在此次环保验收调查工作中，得到了山西省环境保护厅、太原市环境保护局、太原市环保局万柏林分局、太原市环保局尖草坪分局和中车太原机车车辆有限公司等有关单位和个人的大力支持与帮助，在此深表谢意。

目  录

1 总  论	1

1.1调查目的及原则	1

1.2编制依据	2

1.3调查方法及工作程序	4

1.4调查范围、调查因子和调查时段	5

1.5验收调查标准	6

1.6环境保护目标	8

1.7调查重点	10

2 工程建设概况	11

2.1地理位置及路线走向	11

2.2工程建设过程调查	11

2.3工程概况调查	12

2.4工程核查	13

2.5交通量核查	14

2.6工程环保投资	15

2.7重大变动核查	16

3 环境影响报告书和批复文件回顾	19

3.1环境影响报告书回顾	19

3.2环境影响报告书批复文件回顾	26

4 环境保护措施落实情况调查	28

4.1环保措施总体落实情况调查	28

4.2环境影响报告书中措施落实情况	28

4.3环境影响报告书批复要求落实情况	28

4.4结论	33

5 生态影响调查与分析	34

5.1沿线生态概况	34

5.2生态影响调查与分析	34

5.3农业生态环境影响调查	35

5.4水土流失影响调查	36

5.5结论与建议	37

6 声环境影响调查	38

6.1沿线声环境概况	38

6.2施工期声环境影响回顾调查	38

6.3声环境敏感点调查	39

6.4声和振动环境质量现状监测	41

6.5 声环境敏感点达标情况分析	44

6.6试运营期声环境保护措施调查	44

6.7结论	45

7 水环境影响调查	46

7.1沿线水环境概况	46

7.2施工期水环境影响回顾调查	47

7.3运营期水环境影响调查	48

7.4结论	48

8 环境空气与固体废物影响调查	49

8.1环境空气影响调查	49

8.2固体废物影响调查	50

8.3结论	50

9 社会环境影响调查	51

9.1征地情况调查与分析	51

9.2拆迁安置情况调查与分析	52

9.3通行便利性影响调查	52

9.4结论	53

10环境风险调查	54

10.1环境风险事故调查	54

10.2环境风险防范措施调查	54

10.3环境风险应急措施调查	55

10.4结论	55

11 环境管理与监控情况调查	57

11.1环境影响评价制度及“三同时”制度执行情况	57

11.2环境管理落实情况调查	57

11.3环保执行情况检查制度	58

11.4环境监测计划落实情况调查	58

11.5工程环境监理落实情况调查	58

11.6结论与建议	59

12 公众意见调查	61

12.1调查目的	61

12.2调查对象、方法和内容	61

12.3调查结果统计与分析	61

12.4结论	63

13 调查结论与建议	64

13.1工程概况	64

13.2调查结论	64

附图：

附图1   地理位置图

附图2  新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程路线走向及敏感点分布图

附件：

附件1 《关于委托开展新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程竣工环境保护验收调查的函》（中车太原机车车辆有限公司，2016.12）；

附件2  立项文件（太原市发展和改革委员会，并发改交运函字﹝2011﹞第4号，2011.7）；

附件3 《关于新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程环境影响报告书的批复》（山西省环境保护厅，晋环函﹝2012﹞2330号，2012.10）；

附件4 《关于中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程环境影响评价执行标准的复函》（太原市环境保护局，并环标函﹝2012﹞020号，2012.4）；

附件5 《关于中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线施工图设计审查的会议纪要》（太原铁路局，太师工函﹝2014﹞36号，2014.3）；

附件6 《关于中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程建设项目用地预审的审查意见》（太原市国土资源局，并国土资预审发﹝2013﹞10号，2013.2）；

附件7  征地拆迁补偿协议；

附件8  《中车太原机车车辆有限公司突发环境事件应急预案企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》，（太原市环境监察支队，备案编号为140104002016005L，2016.10）；

附件9 《新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程竣工环保验收监测报告》（山西省交通环境监测中心，2016.12）。

附表:

附表1 公众意见调查表（部分）

附表2 建设项目工程竣工环境保护验收“三同时”验收登记表

# 1 总  论

## 1.1调查目的及原则

### 1.1.1调查目的

铁路建设项目不同于其它工业类型的建设项目，其规模大，建设周期长，工程的可变性和不确定性大，往往工程的实施内容与项目的可研报告存在较大的差异，因此，项目的环境影响报告书中往往因工程的不确定性而对项目的环境影响评价不充分，措施不力或未采取措施；另一方面，此类项目的环境影响主要表现在生态和声环境等方面。竣工环保验收调查的目的如下：

（1）调查工程建设项目变化（如选线）所造成的新的环境影响，比较铁路建成后的环境质量与工程建成前的环境质量的变化情况，分析环境现状与环境影响评价结论是否相符；

（2）调查工程在施工、运营和管理等方面落实设计、环境影响报告书所提环保措施的情况，以及对各级环境保护行政主管部门批复要求的落实情况；

（3）调查工程已经采取的生态恢复措施、污染控制措施和设施，并分析各项措施、设施的有效性，针对该工程已经产生的实际环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的补救措施和建议；

（4）通过公众意见调查，重点了解工程在建设期间的环境影响问题及采取的措施，了解铁路在试运营期间环保措施的实施情况，了解工程的建设对当地经济发展、居民生活等的影响；

（5）根据对本工程环境影响情况的调查，客观、公正地从技术角度论证该工程是否符合铁路项目竣工环境保护验收条件。

### 1.1.2调查原则

（1）坚持客观、公正、科学、实用的原则；

（2）坚持污染防治与生态保护并重的原则；

（3）坚持调查和监测方法符合国家有关规范要求的原则；

（4）坚持充分利用已有资料与实地踏勘、现场调研、现状监测相结合的原则；

（5）坚持设计期、施工期、试运营期全过程调查，突出重点、兼顾一般的原则。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28，第二次修订）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29，第二次修订）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015.4.24，修订）；

（7）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28，第二次修订）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2010.12.25，第一次修订）；

（9）《中华人民共和国文物保护法》（2013.6.29第三次修正）；

（10）《中华人民共和国森林法》（1998.4.29，第一次修订）；

（11）《中华人民共和国野生动物保护法》（2004.8.28，第一次修订）；

（12）《中华人民共和国城乡规划法》（2015.4.24，第一次修订）；

（13）《中华人民共和国防洪法》（2016.7.2，第三次修订）；

（14）《中华人民共和国农业法》（2012.12.28，第二次修订）；

（15）《中华人民共和国铁路法》（2015.4.24）；

（16）《建设项目环境保护管理条例》（1998.11.29）；

（17）《基本农田保护条例》（2011.1.8，修订）；

（18）《中华人民共和国河道管理条例》（2001.1.8，修订）；

（19）《国家突发环境事件应急预案》（2014.12.29发布）；

（20）《全国生态环境保护纲要》（2000.11.26）；

（21）《山西省环境保护条例》（山西省人民政府，1997.7.30）；

（22）《山西省基本农田保护条例》（1999.11.30发布）；

（23）《山西省河道管理条例》（1994.10.1发布）；

（24）《山西省大气污染防治条例》（1996.12.3发布）；

（25）《山西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》（2015.10.1）；

（26）《山西省泉域水资源保护条例》（2010.11.26修订）。

### 1.2.2规章及规范性文件

（1）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护局令第13号，2001.12.27）；

（2）《交通建设项目环境保护管理办法》（原交通部2003年第5号令，2003.5）；

（3）关于印发《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环境保护验收管理规程（试行）》的通知（环境保护部，环发〔2009〕150号，2009.12）；

（4）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发〔2012〕77号，2012.7.3）；

（5）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发〔2012〕98号，2012.8.7）；

（6）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理，严格防范环境风险的通知》（山西省环境保护厅，晋环发〔2012〕389号，2012.11.8）；

（7）《山西省人民政府办公厅转发省环保厅关于加快推进环保违法违规建设项目清理整改工作方案的通知》（山西省人民政府办公厅，晋政办发〔2016〕5号，2016.1.8）；

（8）《山西省环境保护厅关于推进建设项目竣工环保验收清理整改工作的指导意见》（山西省环境保护厅，晋环许可函〔2016〕22号，2016.11.2）。

（9）

### 1.2.3标准及规范

《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2011、HJ/T2.3-93、HJ2.2-2008、HJ2.4-2009、HJ610-2016、HJ19-2011）。

### 1.2.4批复文件

（1）立项文件（太原市发展和改革委员会，并发改交运函字﹝2011﹞第4号，2011.7）；

（2）《关于新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程环境影响报告书的批复》（山西省环境保护厅，晋环函﹝2012﹞2330号，2012.10）；

（3）《关于中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程环境影响评价执行标准的复函》（太原市环境保护局，并环标函﹝2012﹞020号，2012.4）；

（4）《关于中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线施工图设计审查的会议纪要》（太原铁路局，太师工函﹝2014﹞36号，2014.3）。

### 1.2.5主要技术资料

（1）《新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程环境影响报告书》（交北京中咨华宇环保技术有限公司和山西清源环境咨询有限公司，2012.9）；

（2）《关于委托开展新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程竣工环境保护验收调查的函》（中车太原机车车辆有限公司，2016.10）；

（3）《新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程施工图设计》（中铁工程设计咨询集团有限公司，2013.5）；

（4）《新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程环境保护执行报告》；

（5）《新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程竣工环保验收监测报告》（山西省交通环境监测中心，2016.12）；

（6）中车太原机车车辆有限公司提供的其他有关资料。

## 1.3调查方法及工作程序

### 1.3.1调查方法

（1）按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的要求执行，工程措施与环境管理兼顾，施工期与运营期并重，内、外业结合、全面调查、重点复核；

（2）主要方法包括文件资料调研、现场踏勘、环境现状监测及公众意见调查等；

（3）路线调查采用“以点为主、点段结合、反馈全线”的方法；

（4）进行竣工环保验收监测，并对比国家相关标准判断污染物排放是否达标。

### 1.3.2工作程序

调查工作程序见图1.1。

图1.1  验收调查工作程序图

## 1.4调查范围、调查因子和调查时段

本次竣工环境保护验收调查的内容是中车铁路专用线沿线环保设施建设和运行情况以及环保措施的落实情况。调查范围为中车铁路专用线设施和所涉及的区域，沿线设施主要为信号综合楼，调查时段为本项目的设计期、施工期和试运营期。涉及的区域与环境影响报告中确定的评价范围一致，具体调查范围和调查因子见表1.1。

表1.1  竣工环保验收调查范围、调查因子和调查时段

| 调查项目 | 调查范围 | 调查因子 | 调查 时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 中车铁路专用线沿线 | 路线走向、技术指标、工程占地、 主要工程量、交通量、环保投资等 | 设计期施工期试运营期 |
| 生态 | 铁路沿线两侧区域；取弃土场、拌合站、施工便道和施工营地等 | 永久占地：占地类型、占地面积，占地数量； 临时占地：占地类型，占地数量、恢复措施、恢复效果； 防护排水和绿化工程：工程数量、实施效果、绿化面积、绿化投资、绿化效果 |  |
| 声环境 | 路中心线两侧各200m范围内的主要声环境敏感点 | 等效连续A声级 |  |
| 水环境 | 铁路中心线两侧各200m以内区域；跨越河流的调查范围为桥位上游100m至下游1000m范围的水域；信号楼污水排放口及最终排放去向 | 沿线附属设施污水处理设备的配置和使用情况，排放量及排放去向； 沿线临近或跨越的水体分布与铁路距离，铁路沿线设施污水对水体的影响 |  |
| 环境空气 | 铁路沿线两侧200m范围以内 | 环境空气敏感点分布情况 施工期粉尘防治措施 |  |
| 环境风险 | 铁路全线，重点调查跨越河流路段 | 风险事故的类型，环境风险防范措施，环境风险应急预案 |  |
| 社会环境 | 铁路沿线直接影响区，重点为铁路中心线两侧各200m以内地区 | 沿线区域社会经济和产业结构；拆迁安置影响；交通阻隔影响 |  |
| 公众意见 | 铁路沿线涉及区域各行业管理部门和沿线直接受影响的单位、居民 | 铁路建设和运营对沿线居民的通行便利性影响，对沿线居民的环境影响以及环保措施的意见 |  |

## 1.5验收调查标准

本次竣工环保验收调查，原则上采用太原市环境保护局并环标函﹝2012﹞020号文件中确认的环境保护标准，对已修订新颁布的环境标准则采用新标准进行校核。详见表1.2。

表1.2 验收调查标准一览表

| 类别 | 执行标准 | 校核标准 |
| --- | --- | --- |
| 环境质量 | 环境空气 | GB3095-2012二级 | / |
|  | 地表水环境 | GB3838-2002Ⅳ类 | / |
|  | 声环境 | GB3096-2008中的4a类和2类 | / |
| 排放标准 | 废气 | GB16297-1996 | / |
|  | 施工噪声 | GB12523-2011 | / |

### 1.5.1执行标准

### 1.5.1.1环境质量标准

（1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中的二级标准；

（2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。

（3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

具体标准值见表1.3~表1.5。

表1.3  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（摘录）    单位：μg/m3

| 污染物 取值时间 | TSP | PM10 | SO2 | CO | NO2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24小时平均 | 300 | 150 | 150 | 4000 | 40 | GB3095-2012（二级标准） |
| 1小时平均 | / | / | 500 | 10000 | 200 |  |

表1.4  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）      单位：mg/L（pH除外）

| 标准等级 | pH | COD | 氨氮 | BOD5 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ | 6～9 | 30 | 1.5 | 6 | 0.5 |

表1.5  《声环境质量标准》（GB3096-2008）    单位：dB

| 类别或敏感目标 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

### 1.5.1.1污染物排放标准

（1）施工废气：施工期颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（2）振动：执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中3.1.1中居民、文教区标准限值，昼间75dB，夜间67 dB。

（4）噪声：施工期施工噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

具体标准值见表1.6~表1.8。

表1.6  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录）

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
|  | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

表1.7  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录）

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| NO2 | 周界外浓度最高点 | 0.15 |
| 二氧化硫 |  | 0.40 |

表1.8 《建筑施工场界环境噪声限值》（GB12523-2011）（摘录）   单位：dB（A）

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

### 1.5.3总量控制指标

本项目运营期间信号楼冬季供热依托“中车太原机车车辆有限公司退城搬迁入园工程一期建设项目”，未单独设置燃煤锅炉，不涉及污染物排放总量控制。

## 1.6环境保护目标

### 1.6.1声环境保护目标

声环境保护目标为铁路中心线两侧200m范围内的1个敏感点，具体内容见表1.9。

表1.9  声环境保护目标一览表

| 序 号 | 名称 | 桩号 | 方位 | 距红线距离 （m） | 高差（m） | 概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 路左 | 路右 |  |  |  |
| 1 | K0+000 | 三给村 |  | √ | 20 | -2 | 第一排约12户居民，侧向铁路，侧面无窗户，噪声源以生活噪声为主 |

### 1.6.2水环境保护目标

本项目东距汾河2.5km，未跨越、伴行河流；不涉及饮用水水源地保护区；距离晋祠泉域重点保护区350m，未跨越晋祠泉域重点保护区，见表1.10。

表1.10  水环境保护目标一览表

| 序号 | 敏感点 名称 | 现状使用功能 | 规划主导功能 | 水质 目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汾河 | 工业、景观用水 | 工业、景观用水 | IV类 | 本项目东距汾河2.5km |
| 2 | 晋祠泉域 | - | - | - | 本项目位于非重点保护区，距离重点保护区约350m，位置关系见图1.2。 |
| 3 | 三给地垒水源地 | - | - | III类 | 本项目东距最近的水井约500m，不在保护区范围内，位置关系见图1.3。 |

图1.3  项目与三给地垒水源地位置关系图

### 1.6.3生态保护目标

铁路涉及的生态保护目标主要有永久占地等，具体生态保护目标见表1.11。

表1.11  生态保护目标一览表

| 序号 | 类型 | 保护目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 永久占地 | 建设用地（8.15hm2） |

## 1.7调查重点

调查重点是铁路建设对沿线生态、声环境和水环境的影响、信号楼污染物排放情况，分析环境影响报告书及批复中提出的各项环境保护措施落实情况及其有效性，并根据调查结果提出环境保护补救措施。

### 1.7.1生态影响

生态影响调查重点详见表1.12。

表1.12  中车铁路专用线生态重点调查对象

| 调查对象 | 调查重点 |
| --- | --- |
| 永久占地 | 永久占地类型、占地面积、补偿措施 |
| 临时占地 | 设置的合理性、占地类型、占地面积、恢复措施、恢复情况 |
| 水土流失 | 边坡防护、排水设施 |
| 绿化美化 | 绿化面积、植被种类、绿化效果 |

### 1.7.2声环境影响

重点调查铁路沿线声环境保护目标受交通噪声的影响程度，分析对比铁路修建前后的噪声变化，调查环境影响报告书中提出的噪声防治措施的落实情况，对超标的敏感目标提出噪声防治补救措施。

### 1.7.3水环境影响

重点调查环境影响报告书中提出的污染防治措施和风险防范措施的落实情况，分析措施的有效性，并根据调查结果提出环境保护补救措施。

### 1.7.4污染物达标排放情况

重点调查铁路沿线信号楼的污水产生量、处理方式、排放去向、运行使用情况及达标情况。

# 2 工程建设概况

## 2.1地理位置及路线走向

### 2.1.1地理位置

新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程地处山西省太原市境内，位于万柏林区和尖草坪区相邻地界。起点由三给车站咽喉出岔接轨，终点位于兴华街北缘太原轨道交通装备有限责任公司办公生活区地块，见附图1。

### 2.1.2路线走向

中车铁路专用线在三给车站南咽喉出岔，向南走行设桥跨过北排洪渠后，沿北排洪渠东岸在机车造修基地西侧设一进、一出、一走行的三股道交接场，向南延伸至兴华街北缘，设1条牵出线。同时，为了连接机车造修基地与车辆造修基地，在交接场尾部线路由南向北在合适点出岔设置1条连接线，设桥跨过北排洪渠将线路引入铁路货车造修基地规划地块内。本项目主线长2.507km，连接线1.06km。

与环评阶段相比，路线长度增加0.617km，路线走向详见附图2。

## 2.2工程建设过程调查

中车铁路专用线为新建项目，采用Ⅳ级铁路标准建设，由中车太原机车车辆有限公司建设。建设期间建设单位严格执行了国家铁路建设的基本程序和建设项目环境保护管理程序，2013年3月开工建设，2014年6月通车试运营。其建设程序及建设情况见表2.1。

表2.1  工程基本建设程序及建设情况一览表

| 建设 程序 | 编制单位/参建单位 | 完成 时间 | 审批单位 | 批准文号 | 批复 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可行性 研究 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 2011.5 | 太原市发展和改革委员会 | 并发改交运函字﹝2011﹞第4号 | 2011.7.11 |
| 环境影响报告书 | 北京中咨华宇环保技术有限公司、山西清源环境咨询有限公司 | 2012.9 | 山西省 环境保护厅 | 晋环函﹝2012﹞2330号 | 2012.10.25 |
| 施工图 设计 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 2014.1 | 太原铁路局 | 太师工函﹝2014﹞36号 | 2014.3.19 |
| 开工 建设时间 | 中车太原机车车辆有限公司 | 2013.3 | — | — | — |
| 通车试 运营时间 | — | 2014.6 | — | — | — |

## 2.3工程概况调查

### 2.3.1 建设规模

中车铁路专用线主线长2.507km，另有厂区连接线1.06km，永久占地8.15hm2，路基加固工程3.567km，设桥梁2座，信号楼1座和相关配套变电工程。本项目位于中车太原机车车辆有限公司退城搬迁入园工程一期建设项目园区范围内。

### 2.3.2桥涵工程

项目设置2座框架桥，用于排洪。

### 2.3.3路线交叉

项目设置立交2处，平面交叉2处。

### 2.3.4沿线服务设施

信号综合楼，地上2层，建筑面积500m2，框架结构，作为行调、通信、电务、工务、接触网等生产人员办公场所。

### 2.3.5工程征占地及拆迁

中车铁路专用线征占地涉及太原市境内的万柏林区和尖草坪区，工程永久征用土地8.15hm2，拆迁厂房面积为11535.99m2。铁路沿线永久占地类型见表2.2。

表2.2  中车铁路专用线永久占地情况一览表  单位：hm2

| 序号 | 占地类型 | 占用数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设用地 | 8.15 |

### 2.3.6沿线主要环保设施

中车铁路专用线污水处理、采暖均依托“退城入园”项目污水处理设施和燃气锅炉，全线环保设施设置情况见表2.3。

表2.3  中车铁路专用线主要环保设施建设情况一览表

| 名称 | 完成时间 |
| --- | --- |
| 污水处理设施 | 通过地下管道进入“退城入园”项目720m3/d的污水处理站中，经处理后的水经过中水回用处置设施，作为园区绿化、车辆冲洗用水回用 | 2014.6 |
| 采暖设备 | 依托“退城入园”项目3台WNS1.4-1.0/95/70-Q型燃气热水锅炉 | 2014.6 |
| 固体废物 | 生活垃圾全部通过垃圾箱集中收集后交由当地环卫部门统一处置 | 2014.6 |

## 2.4工程核查

### 2.4.1主要工程量核查

由于环评阶段采用工可阶段工程量，铁路的实际工程量在后期施工图设计阶段进行了优化调整，对相应的工程量进行了优化调整，工程量随之发生一定的变化，主要工程量核查见表2.4。

表2.4  中车铁路专用线主要工程量核查一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 环评阶段 | 实际量 | 增减量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线 长度 | 正线 | km | 2.495 | 2.507 | +0.012 | 主体工程 |
| 2 |  | 连接线 | km | 0.455 | 1.06 | +0.605 |  |
| 3 | 信号楼 | 处 | 1 | 1 | 0 | 辅助工程 |
| 4 | 供电（变电站） | 处 | 2 | 2 | 0 | 依托及公用工程 |
| 5 | 供水、排水、采暖、制冷 | / | 依托退城入园项目 | 依托退城入园项目 | 0 |  |
| 6 | 储存 | / | 依托退城入园项目 | 依托退城入园项目 | 0 | 储运工程 |
| 7 | 路基加固工程 | km | 2.95 | 3.567 | +0.617 | 环保工程 |
| 8 | 降噪措施 | / | 限速标志 | 限速标志 | 0 |  |
| 9 | 废水处理 | / | 依托退城入园项目 | 依托退城入园项目 | 0 |  |
| 10 | 永久占地 | hm2 | 6.03 | 8.15 | +2.12 |  |
| 11 | 临时占地 | 总量 | hm2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 取土场 | hm2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 弃渣场 | hm2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 施工场地 | hm2 | 0.1（依托退城入园项目） | 0.1（依托退城入园项目） | 0 |  |
|  |  | 施工便道 | / | 利用现有道路 | 利用现有道路 | 0 |  |
| 12 | 桥梁 | m/座 | 108/2 | 108/2 | 0 |  |
| 13 | 立体交叉 | 处 | 2 | 2 | 0 |  |
| 14 | 平面立交 | 处 | 2 | 2 | 0 |  |
| 15 | 项目投资 | 亿元 | 1.7 | 1.25 | -0.45 |  |

中车铁路专用线的实际工程量基本与环评阶段一致，但存在少量变更情况，主要变化和变化原因如下：

环评采用工可阶段工程量，经过后期施工图设计优化调整，主线较环评阶段增加0.012km，连接线较环评阶段增加0.605km，相应的路基加固工程增加0.617km，永久占地增加2.12hm2。

### 2.4.2主要环保设施核查

中车铁路专用线主要环保设施工程量核查见表2.5。

表2.5  中车铁路专用线主要环保工程量核查一览表

| 序号 | 指标名称 | 环评阶段 | 实际建设 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水设备 | 通过地下管道进入“退城入园”项目中水回用处置设施，作为园区绿化、车辆冲洗用水回用 | 通过地下管道进入“退城入园”项目720m3/d的污水处理站中，经处理后的水经过中水回用处置设施，作为园区绿化、车辆冲洗用水 | / |
| 2 | 采暖设备 | 依托“退城入园”项目燃气锅炉，未单独设置燃煤锅炉 | 依托“退城入园”项目3台WNS1.4-1.0/95/70-Q型燃气热水锅炉 | / |
| 3 | 声屏障 | 利用太原枢纽西南环线于三给村处设置的声屏障降噪措施，如声屏障未能如期建设，须给设置通风隔声窗 | 由于太原枢纽西南环线未建设完毕通车，相应的于三给村处声屏障尚未建设 | / |

### 2.4.3主要技术指标核查

中车铁路专用线按照Ⅳ级铁路标准建设，项目实际采用的技术指标与环评阶段基本一致。工程主要技术指标核查见表2.6。

表2.6  主要技术指标核查一览表

| 序号 | 项目 | 环境影响报告书 | 实际工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁路等级 | 工企III级 | Ⅳ |
| 2 | 正线数目 | 单线 | 单线 |
| 3 | 最大坡度（‰） | 18 | 18 |
| 4 | 最小曲线半径（m） | 300 | 300 |
| 5 | 交接线有效长度（m） | 850 | 850 |
| 6 | 牵引质量（t） | 1200 | 1200 |
| 7 | 牵引种类 | 内燃 | 内燃 |
| 8 | 闭塞方式 | 电话联系 | 电话联系 |

## 2.5交通量核查

### 2.5.1 环评阶段预测交通量

根据《新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程环境影响报告书》中交通量预测结果，本项目预测车流量为1列/日（58辆），具体情况见表2.7。

表2.7  中车铁路专用线环评阶段交通量预测表

| 序号 | 交通量 （列） | 检修货车（辆） | 检修机车（辆） | 材料车（辆） | 工程作业车（辆） | 合计 （列/辆） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 48 | 6 | 2 | 2 | 1/58 |

### 2.5.2 调查阶段实际交通量

（1）车流量统计结果

2016年10月~2016年12月期间，中车铁路专用线日平均交通量统计结果见表2.8。

表2.8  2016年10月~2016年12月日均车流量统计表

| 路段 | 实际车流量（列） | 运输量（辆） | 实际车流量占预测车流量的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全线平均 | 2 （上行、下行各1列） | 45 | 200 |

由表2.8可知，中车铁路专用线试运营期全线日平均交通量为2列/日，上下行各1列，占运营期预测交通量的200%。

（2）验收监测交通量观测统计结果

山西省交通环境监测中心2016年12月对铁路开展竣工环保验收监测时的交通量观测结果统计结果见表2.9。

表2.9  中车铁路专用线验收监测结果交通量一览表

| 项目 | 实际车流量（列） | 运输量（辆） |
| --- | --- | --- |
| 车流量 | 2（上行、下行各1列） | 45 |

由表2.9可知，中车铁路专用线竣工环保验收监测时段的车流量情况与建设单位统计车流量符合性较好，验收监测结果反映了铁路实际运行工况。

## 2.6工程环保投资

（1）环评阶段

中车铁路专用线环境影响报告中估算总投资为1.7亿元，其中环保投资320.0万元，占工程预算投资的1.88%。

（2）工程实际环保投资

中车铁路专用线实际总投资为1.25亿元，实际环保投资为316.0万元，占实际工程总投资的2.53%。

环评阶段环保投资及工程实际总投资对比具体情况见表2.10。

表2.10  中车铁路专用线环保投资费用一览表

| 序号 | 投资项目 | 单位 | 环评阶段 | 实际投资 | 增减量 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 金额 （万元） | 数量 | 金额 （万元） |  |
| 1 | 施 工 期 | 边界围挡、警示牌 | / | / | 12.5 | / | 15.0 | +2.5 |
| 2 |  | 土方抑尘：覆盖、洒水 | / | / | 9.0 | / | 7.0 | -2.0 |
| 3 |  | 建筑材料防尘 | / | / | 5.0 | / | 6.0 | +1.0 |
| 4 |  | 道路硬化、洒水抑尘、运输管理、车辆清洗 | / | / | 48.0 | / | 152.0 | +104.0 |
| 5 |  | 食堂采用液化气、电和油烟机 | / | / | 2.0 | / | 3.0 | +1.0 |
| 6 |  | 沉淀池 | 座 | 2 | 10.0 | 2 | 4.0 | -6.0 |
| 7 |  | 三给村200m范围内禁止午间和夜间施工，避免高噪设备同时施工 | / | / | 10.0 | / | 6.0 | -4.0 |
| 8 |  | 固废 | / | / | 3.0 | / | 4.0 | +1.0 |
| 9 |  | 环境监理 | / | / | 165.3 | / | 35.0 | -130.3 |
| 10 | 运 营 期 | 固废 | / | / | 2.0 | / | 4.0 | +2.0 |
| 11 |  | 绿化 | m2 | / | 53.2 | / | 80 | +26.8 |
| 12 | 总计 | — | — | 320.0 | / | 316.0 | -4.0 |

## 2.7重大变动核查

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部办公厅，环办〔2015﹞52号〕文件，就中车铁路专用线对照文件中要求的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素逐一进行核实，具体核实情况见表2.11。

表2.11 中车铁路专用线重大变动核查一览表

| 重大变动清单内容 | 环境影响报告书情况 | 实际工程建设情况 | 是否构成 重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 客货共线改客运专线或货运专线；客运专线或货运专线改客货共线 | 厂区内铁路专用线 | 与环评阶段一致 | 不涉及 |
| 规模 | 正线数目增加 | 单线 | 与环评阶段一致 | 不涉及 |
|  | 车站数量增加30%及以上；新增具有煤炭（或其他散货）集疏运功能的车站；城市建成区内新增车站 | 本项目不涉及煤炭（或其他散货）集疏运功能的车站，项目建成区不涉及新增车站 | 与环评阶段一致 | 不涉及 |
|  | 正线或单双线长度增加累计达到原线路长度的30%及以上 | 主线2.495km，连接线0.455km，全长2.95km | 主线2.507km，连接线1.067km，全长3.574km，长度增加21% | 不涉及 |

表2.11 中车铁路专用线重大变动核查一览表

| 重大变动清单内容 | 环境影响报告书情况 | 实际工程建设情况 | 是否构成 重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 路基改桥梁或桥梁改路基长度累计达到线路长度的30％及以上 | 项目设计2座桥梁，跨越北排洪渠 | 与环评阶段一致 | 不涉及 |
| 地点 | 线路横向位移超出200 米的长度累计达到原线路长度的30%及以上 | 三给车站南咽喉出岔，向南走行设桥跨过北排洪渠后，沿北排洪渠东岸在机车造修基地西侧设一进、一出、一走行的三股道交接场，向南延伸至兴华街北缘，设1条牵出线。同时，为了连接机车造修基地与车辆造修基地，在交接场尾部线路由南向北在合适点出岔设置1条连接线，设桥跨过北排洪渠将线路引入铁路货车造修基地规划地块内 | 与环评阶段一致 | 不涉及 |
|  | 工程线路、车站等发生变化，导致评价范围内出现新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区，或导致出现新的城市规划区和建成区 |  | 工程线路增加0.624km，未导致导致评价范围内出现新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区、未出现新的城市规划区和建成区 | 不涉及 |
|  | 城市建成区内客运站、货运站和客货运站等车站选址发生变化 | 本项目不涉及客运站、货运站和客货运站等车站 | 与环评阶段一致 | 不涉及 |
|  | 项目变动导致新增声环境敏感点数量累计达到原敏感点数量的30%及以上 | 项目涉及1处声环境敏感点 | 与环评阶段一致 | 不涉及 |
| 生产工艺 | 有砟轨道改无砟轨道或无砟轨道改有砟轨道，涉及环境敏感点数量累计达到全线环境敏感点数量的30%及以上 | 项目为有砟轨道，涉及1处声环境敏感点 | 与环评阶段一致 | 不涉及 |
|  | 最高运行速度增加50 公里/小时及以上；列车对数增加30对及以上；最大牵引质量增加1000 吨及以上；货运铁路车辆轴重增加5 吨及以上 | 本项目牵引车头行驶速度为40km/h；每日运输流量为1列；最大牵引质量为1200t | 与环评阶段一致 | 不涉及 |
|  | 城市建成区内客运站、货运站和客货运站等车站类型发生变化 | 本项目不涉及客运站、货运站和客货运站等车站 | 与环评阶段一致 | 不涉及 |
|  | 项目在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区内的线位走向和长度，车站等主要工程内容，或施工方案等发生变化；经过噪声敏感建筑物集中区域的路段，其线路敷设方式由地下线改地上线 | 所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区；项目配套设施不涉及车站；项目路线均为地上，距离三给村20m | 与环评阶段一致 | 不涉及 |
| 环保措施 | 取消具有野生动物迁徙通道功能和水源涵养功能的桥梁，噪声污染防治措施等主要环境保护措施弱化或降低 | 项目未设置具有野生动物迁徙通道功能和水源涵养功能的桥梁； 声屏障利用太原枢纽西南环线于三给村处设置的声屏障 | 项目未设置具有野生动物迁徙通道功能和水源涵养功能的桥梁； 太原枢纽西南环线尚未建成，声屏障目前未实施 | 不涉及 |

由表2.11可知，中车铁路专用线在性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中均不涉及重大变动。

中车铁路专用线实际工程情况与环评阶段相比发生了一定的变化，对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变更清单的通知》（环办﹝2015﹞52号）文件的相关要求，中车铁路专用线在性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中均不涉及重大变动，工程变动纳入竣工环境保护验收管理。

# 3 环境影响报告书和批复文件回顾

## 3.1环境影响报告书回顾

### 3.1.1环境影响报告书主要结论

### 3.1.1.1生态环境

（1）施工期生态环境影响

本项目施工期对生态环境的影响主要表现为施工占地对土地利用性质的改变，由于土方作业形成疏松土壤，下雨时泥土被侵蚀，加重区域水土流失状况。随着工程施工的完成，绿化工程、硬化工程以及平整工程的配套，该区域水土流失情况逐渐减少。

同时环评要求，施工单位在施工期间要严格划定挖填土方界线，不得随意超界线施工，合理组织施工，及时回填，以减少施工期对当地生态的影响，施工过程中产生的临时土方及临时料场均集中设置于指定区域，不得占用范围外的土地。

（2）营运期生态环境影响

本项目建成后绿化面积达到44250m2，可改善当地植被覆盖率低下的情况。

### 3.1.1.2 声环境

（1）施工期环境影响

由工程分析可知，一般施工机械设备噪声昼间的影响范围为30m以内，夜间的影响范围为200m以内。据调查，实际受噪声干扰的多限于施工沿线的第一排和第二排建筑。目前工程的主要噪声敏感点为铁路沿线200m范围内的三给村，为保证其少受施工噪声干扰，主要采取行政管理为主，不断更新、采用先进设备为辅的方法加以控制。

（2）营运期影响分析

在未采取任何防治措施的情况下，三给村受到本项目与西南环线交通噪声的影响，昼间30m范围内噪声预测值均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中昼间2类标准要求，噪声预测值为60.8-63.3dB(A)，超标0.8-3.3dB(A)，30m以外可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中昼间2类标准要求，噪声预测值为47.3-57.4dB(A)；夜间120m范围内噪声预测值均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中夜间2类标准要求，120m以外噪声预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中夜间2类标准要求。

由以上结果可看出，列车运行时运行噪声对三给村影响较大，尤其是夜间影响更为严重，必须采取相应的防治措施进行降噪。

### 3.1.1.3 大气环境

（1）施工期环境影响

①运输扬尘和施工扬尘

施工材料主要靠汽车运输。运输过程产生的扬尘及汽车尾气会污染大气环境。另外，还有土方施工、材料装卸等工序也会产生扬尘。通过采取定期洒水、有效覆盖、使用封闭运输车辆并控制车速等措施可有效的控制扬尘污染。

②施工营地生活废气

施工营地采用电磁灶或液化气等清洁燃料，同时配备油烟净化设施，对食品加工产生的油烟进行处理，油烟净化设施净化效率不低于75%。

（2）营运期环境影响

由营运期大气环境影响分析可知，内燃牵引车头燃烧柴油产生的废气排放量较小，随着我国执行燃料柴油标准的不断提高，单车尾气的排放量将会不断降低，运输车种构成比例将更加优化，内燃牵引车头尾气排放将大大降低，因此尾气废气对沿线两侧环境空气的影响范围将会缩小，本项目建设对沿线空气质量带来的影响轻微。

### 3.1.1.4 水环境

（1）施工期水环境影响

1、施工废水对地表水环境的影响分析

本项目施工建设所使用的施工机械，在施工机械维护、保养或降雨期被雨水冲刷将产生一定量的冲洗排水。

这类污水水质基本上以含有大量无机悬浮固体物为主，水质较为简单，集中收集后作为机械冲洗水和施工场地抑尘洒水回用，不直接排入北排洪渠和其他地表水体。

2、生活污水对地表水环境的影响分析

生活污水主要为施工人员产生的洗手洗脸废水，其水质较为简单，集中收集沉淀后可作为施工场地抑尘洒水回用，不直接排入北排洪渠和其他地表水体。

在严格采取以上防治对策后,施工期间对地表水环境的影响较小。

（2）营运期水环境影响

本项目运营期主要用水包括铁路管理人员生活用水和牵引车头擦拭用水等。本项目每月对牵引车头进行人工擦拭，产生的清洗废水基本以蒸发和就地泼洒；由于本项目铁路管理人员产生的生活污水经化粪池处理后通过污水管网进入太原轨道交通装备有限责任公司“退城入园”新厂址配套建设的中水回用系统处理，作为园区绿化、车辆冲洗用水回用。

### 3.1.1.5 固体废物

5、固体废物环境影响

（1）施工期固体废物环境影响

施工期固体废物主要为生活垃圾和弃土两部分。环评要求建设单位对生活垃圾加强管理，实现垃圾统一堆存，及时运往环卫部门指定的垃圾清运站，禁止乱堆、乱倒垃圾。

本项目为中国北车太原轨道交通装备有限责任公司退城入园项目配套建设的铁路专用线，根据调查，本项目施工与退城入园项目基本为同时进行，由于退城入园项目占地面积较大，且场地内部存在一定高差，因此，本项目与退城入园项目在场地内进行土石方平衡。不

设置单独的取土场和弃土场。

（2）运营期固体废物环境影响

本项目运营期产生的固体废物主要为铁路管理人员产生的生活垃圾。生活垃圾全部通过垃圾箱集中收集后交由当地环卫部门统一处置。

### 3.1.1.6 公众参与

本次调查共发放调查表100份，收回有效表格100份，收回率100%，从对收回的问卷统计得出，97%的公众对本项目的建设持赞成态度，3%的公众对本项目的建设持无所谓态度，本项目的建设得到了大多数公众的支持。

### 3.1.1.7工程的环保措施与要求

为在施工期和营运期消除和减缓对环境的不利影响，环评提出以下环保措施，施工期环保措施详见表3.1，运营期环保措施详见表3.2。

表3.1  施工期防治措施汇总

| 时段 | 对象 | 阶段 | 主要环节 | 措施要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 施工扬尘 | 工程准备 | 规格和内容 | 施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 |
|  |  |  | 边界围挡 | 1、围挡高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20 厘米高的防溢座以防止粉尘流失； 2、围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作； 3、任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5 厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 |
|  |  | 土方工程 | 土地清理防尘 | 1、每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施； 2、覆盖措施的完好率必须在90%以上； 3、覆盖措施包括：钢板、防尘网(布)、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 |
|  |  |  | 土方工程防尘 | 土方工程遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 |
|  |  | 工业场地 和道路管理 | 建筑材料防尘 | 1、所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； 2、防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%； 3、小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。 |
|  |  |  | 道路硬化与管理 | 1、施工场所内80%以上面积的车行道路必须硬化，铺设水泥混凝土； 2、任何时候车行道路上都不能有明显的尘土，灰尘覆盖率不得高于0.5kg/m2； 3、道路清扫时都必须采取洒水措施，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 |
|  |  |  | 持续洒水降尘措施 | 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；每天洒水4-5 次，可使扬尘减少70%左右。 |
|  |  | 运输 管理 | 运输车辆防尘措施 | 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。车辆应按照批准的路线和时间进行运输 |
|  |  |  | 运输车辆冲洗 | 运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa； |
|  | 生活废气 | 施工营地 | 食堂目前采取燃料为液化气和电，灶头配备油烟净化装置，净化效率要≥75%，油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/Nm3 |
|  | 其它 | 施工工程中严禁施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质 |
|  | 生产废水 | 基坑排水 | 环评建议将基坑排水收集并回用。建议工程设置一座水池临时贮存基坑排水用于出区车辆和施工机械冲洗用水，洗车污水经处理后重复使用，不外排 |
|  |  | 机械及车辆冲洗水 |  |
|  |  | 泥浆水 |  |
|  | 生活污水 | 日常生活 | 污水经过沉淀池处理后回用道路、场区抑尘。 |

表3.1  施工期防治措施汇总

| 时段 | 对象 | 阶段 | 主要环节 | 措施要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 施工噪声 | 施工场地严格按照《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）标准的规定，加强管理，文明施工 |
|  |  | 选用低噪声的施工机械设备和施工方法，合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时作业。 |
|  |  | 从施工管理上严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫，无故甩打模板和钢筋，最大限度减少噪声污染 |
|  |  | 三给村附近200m范围内禁止午间和夜间施工，以减少对三给村的影响；其他路段施工时应合理布局，避免高噪设备同时施工。 |
|  | 固废 | 营地生活垃圾 | 施工人员集中生活区设置垃圾临时封闭收集设施，做到日产日清，由施工方运往区域环卫部门指定垃圾填埋场。 |
|  | 生态保护 | 土方平衡 | 全部作为场地平整用地回用，不设置弃土场。 |
|  |  | 水土保持 | 场地周围一定范围内建立一个绿化带，形成绿色植物的隔离带 |
|  |  |  | 合理安排施工，尽量将土石方开挖期避开雨季和暴雨季节，并尽量缩短挖方时间 |
|  |  |  | 将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷的堆料临时覆盖起来 |
|  | 施工全过程环境监理 | 施工方和监理方设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。各工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控 制措施的实施情况。监督和记录各类环保设施的建设配备及运行情况。 |
| 运营期 | 废气 | 内燃车头尾气 | 使用符合标准的燃油，对车头进行定期保养维护。 |
|  | 废水 | 生活污水 | 进入“退城入园”项目中水回用处置设施，作为园区绿化、车辆冲洗用水回用。 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 积极推行垃圾分类收集，交由当地环卫部门统一清运。生活垃圾做到日产日清。 |
|  | 噪声 | 交通噪声 | 西南环线于三给村设置隔声屏障，长750m，高2m，面积为2250m2。本项目利用西南环线隔声措施。 |
|  | 生态 | 绿化 | 对沿线两侧设置绿化带，绿化面积44250m2。 |

### 3.1.1.9 综合结论

1、政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本），本项目不属于其规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。

2、城市总体规划符合性

太原市城乡规划局以并规字[2011]277号下发《关于＜太原轨道交通装备有限责任公司退城搬迁入园建厂总体规划＞的批复》,指出：原则性同意退城搬迁入园建厂总体规划内容，且本铁路专用线项目为其配套交通设施，因此本项目的建设符合太原市城市总体规划。

3、道路走线合理

本项目走线符合太原市城市总体规划。项目占地沿线无重点文物古迹及其它需要特殊保护的区域。

本项目建成后为太原轨道交通装备有限责任公司提供了便捷的交通运输条件，完善公司内部交通运输网络，工程正效应明显。由此可以认为，本项目线路选线基本合理。

4、生态保护措施结论

在施工期严格执行环评中提出的各项生态保护措施后，可以尽可能的减少工程建设对生态的不利影响。本工程道路走线合理，不会带来明显生态环境恶化的影响。

工程中的绿化工程不仅可以减少对生态环境的不利影响，而且可以美化当地景观，进一步提高当地植被覆盖率。

5、区域环境影响结论

施工期如按照本次环评规定的措施控制施工期的噪声、扬尘污染以及营运期内燃车头尾气和噪声污染后，对评价区域环境质量影响可减少到最小。

6、污染物达标排污结论

通过分析，在采取各项有效治理措施下，本项目施工期、运营期各项污染源均可实现污染物稳定达标排放。

7、公众调查结果显示：97%的公众对本项目的建设持赞成态度，3%的公众对本项目的建设持无所谓态度，本项目的建设得到了大多数公众的支持。

8、环保措施、环保投资及预期效果

环评最终确定的生态恢复与污染防治对策见表12-4-1和表12-4-2。本工程环保投资320万元，占项目总投资的1.8%，采取环评规定措施后，可将本工程施工期及营运期对当地环境的影响降至最低。

综上所述，新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程的建设符合国家及地方相关产业政策，符合太原城市城市总体规划要求，选线合理，工程实施后，该项目具有显著的社会效益，在严格落实环评规定的各项环保措施的前提下，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

### 3.1.2环境保护措施与建议

本项目施工期和运营期环保措施见表4.3和表4.4。

### 3.1.3环境监测计划

环境影响报告书提出了的监测计划见表3.3和表3.4。

表3.3施工期环境监测计划一览表

| 名称 | 监测点位 | 项目 | 监测时间、频率 | 实施机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 三给村 | 噪声 | 三给村周边200m范围内进行线路施工时，于施工前和施工期间各监测一次 | 建设单位 | 工程监理部门 |

表3.4运营期环境监测计划一览表

| 名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间、频率 | 实施机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 三给村 | 噪声 | 通车运行时进行监测，监测时段为一天，昼间、夜间各一次 | 区环境监测站 | 太原市环保局 |

### 3.1.4环境保护设施验收一览表

本项目环评报告书中环保设施验收一览表详见表3.5。

表3.5 环评阶段环境保护设施验收一览表

| 验收项目 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 环 保 设 施 配 套 运 行 效 果 │ 污 染 源 达 标 排 放 监 测 | 类型 | 设施名称 | 措施及内容 | 数量 | 主要监控指标和内容 |  |
|  | 废气 | 内燃牵引车头 | 使用符合国家标准的柴油燃料，定期维护保养 | / | SO2、NO2 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值：NO2：0.15mg/m3 SO2：0.40mg/m3 |
|  | 废水 | 信号楼 | 生活污水经化粪池处理后通过污水管网进入太原轨道交通装备有限责任公司“退城入园”新厂址配套建设的中水回用系统处理，作为园区绿化、车辆冲洗用水回用。 | / | BOD5、COD、SS、NH3-N | 不外排 |
|  | 噪 声 | 交通噪声 | 设置限速标志，轨道和列车定期保养维护 | / | Leq | 《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GBl2523-90）修改方案 昼间：70dB（A）；夜间：60dB（A）。 |
|  | 固 废 | 垃圾收集筒 | 封闭、分类收集 | / | 现场观察 | 环境卫生管理要求 |
| 有关记录检查 | 垃圾清运、环保设施运行记录 | / | 现场检查 | / |
| 环境保护管理检查 | ⑴机构设置主要职责及管理方法⑵环境管理机构的人员配置⑶环境管理有关规章制度⑷环境管理计划 | 建设项目竣工环境保护验收管理办法 |
| 绿化和景观调查 | 绿化工作进展情况,绿化面积44250m2。 | 确保绿地面积 |
| 公众调查 | 对周围公众进行调查，发放调查征询表 | 建设项目竣工环境保护验收管理办法 |

## 3.2环境影响报告书批复文件回顾

2012年9月，北京中咨华宇环保技术有限公司编制完成了《新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程环境影响报告书》，2012年10月25日，山西省环境保护厅以晋环函[2012]2130号文对该项目环境影响报告书进行了批复，批复意见如下：

一、新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程位于太原轨道交通装备有限责任公司"退城入园"项目厂区内，是为北车工业园太原铁路货车造修基地项目配套建设的铁路专用线。拟建项目位于太原市万柏林区和尖草坪区相邻地界，起点由现有铁路三给车站咽喉出岔接轨，终点位于兴华街北缘太原轨道交通装备有限责任公司办公生活区地块，铁路正线全长2.495公里，连接线全长0.455公里，铺轨全长6.073公里。工程主要建设内容还包括桥梁2座、信号综合楼一栋、部分公用工程及环保工程。项目总投资17033.8万元，其中环保投资320万元，占总投资的1.8%。拟建项目符合太原市城市总体规划，是太原市重点工程，在严格落实《报告书》规定的各项环保对策措施和本批复的前提下从环境保护角度分析，同意实施建设。

二、在项目的设计和建设中必须严格落实《报告书》规定的各项生态保护和污染防治措施。重点做好以下工作：

1、加强生态保护工作，严格落实《报告书》规定的各项生态保护措施。施工期要严格划定施工范围，不得越界施工；不单独设置取、弃土场，土石方平衡、施工临时占地等应与你公司"返城入园"项目共用，以减少对环境的影响。运营期在线路两侧种植绿化带，提高绿化覆盖率，改善生态环境。

2、不加强施工期环境监理，严格按照《报告书》的要求，落实大气、噪声、废水、固废等污染防治措施。

3、对噪声预测超标的三给村，该项目拟利用太原枢纽西南环线于三给村处设置的声屏障降噪措施，如声屏障未能如期建设，你公司须对三给村受交通噪声影响的村民安装通风隔声窗，确保声环境质量达标。

4、设计阶段应进一步优化铁路专用线与石膏厂街的交叉方式，并征得市政部门和规划部门的意见。

5 、运营期生活污水经化粪池处理后进入"退城入园"项目的中水回用处理系统，作为园区绿化、车辆冲洗用水；生活垃圾由垃圾箱集中收集后交由当地环卫部门统一处理。

6 、初步设计阶段进一步细化环境保护措施予在环保篇章中落实防治生态破坏和环境污染的各项措施及投资。开展工程环境监理工作，在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，定期向当地环保部门提交环境监理报告。

三、严格执行建设项目环境保护管理"三同时"制度，项目建成后要按国家规定的程序完成竣工环境保护验收工作，验收合格后方可正式投入运营。

四、我厅委托省环境监察总队、太原市环保局、太原市环保局尖草坪分局、太原市环保局万柏林分局负责该项目的现场监督检查工作。你单位应在收到本批复15个工作日内，将批复文件和批复后的环境影响报告书分别送太原市环保局、尖草坪分局、万柏林分局。

# 4 环境保护措施落实情况调查

## 4.1环保措施总体落实情况调查

通过对中车铁路专用线设计文件的分析以及对铁路沿线环境现状的踏勘与调查，在本项目设计和施工过程中，建设单位根据项目环境影响报告书提出的主要环境保护措施与建议以及各级环保行政主管部门对本项目环境影响报告书的批复要求，在设计期、施工期以及试运营期采取了一系列的生态保护与环境污染防治措施，并建立了较为完善的环境保护管理机构与制度，有效地控制了铁路建设对环境的影响，实现了环保设施与工程主体设施同时设计、同时施工、同时投入使用。

## 4.2环境影响报告书中措施落实情况

环境影响报告书提出的环境保护措施分为生态保护措施、声环境影响减缓措施、环境空气影响减缓措施、水环境影响减缓措施、社会环境影响减缓措施和危险品运输事故防范应急措施等，建设单位在施工期和试运营期间分别进行了落实，具体落实情况见表4.1和表4.3。

表4.1  中车铁路专用线环境影响报告书中环境保护措施落实情况汇总表

| 序号 | 内容类型 | 措施数量 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全落实 | 基本落实 |
| 1 | 环境影响报告书要求 | 设计期 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | 施工期 | 8 | 8 | 0 |
|  |  | 运营期 | 5 | 4 | 1 |
| 合 计 | 14 | 13 | 1 |

从表4.1和表4.3中可以看出，项目环境影响报告中共提出了14条环保措施，经调查，建设单位完全落实13条，基本落实1条。

基本落实项为：由于太原枢纽西南环线未建设完毕通车，相应的三给村处声屏障尚未建设。经监测，在目前车流量状态下，三给村声环境质量可以达到环评标准要求。

## 4.3环境影响报告书批复要求落实情况

2012年10月25日，山西省环境保护厅以晋环函[2012]2130号文对该项目环境影响报告书进行了批复，其批复要求落实情况见表4.2和表4.4。

表4.2 中车铁路专用线环评批复中环境保护措施落实情况汇总表

| 序号 | 内容类型 | 措施数量 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全落实 | 基本落实 |
| 1 | 环评批复要求 | 6 | 5 | 1 |

从表4.2和表4.4中可以看出，山西省环境保护厅的批复中提出了6条环保措施，经调查，建设单位完全落实5条，基本落实1条。

基本落实项为：由于太原枢纽西南环线未建设完毕通车，相应的三给村处声屏障尚未建设。经监测，在目前车流量状态下，三给村声环境质量可以达到环评标准要求。

表4.3  中车铁路专用线环境影响报告书提出的环保措施与建议落实情况对照表

| 类别 | 环境要素 | 环评中提出的环保措施 | 落实情况 | 落实结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 施工 组织 | （1）设计中规定沟壑的开挖顺序，通道设置等内容，施工分段进行，力争完成一段，开发一段，设计时要充分各类施工影响因素，避免重复施工 | 在项目施工设计中，对工程进行了统筹安排，合理设置了各项构筑物，建设单位照图施工，避免了重复施工 | 已落实 |
| 施工 阶段 | 社会 环境 | （2）采取边开挖边回填的方式，合理安排施工进度和开挖顺序，尽量减少施工开挖带来的阻隔影响，严禁越界施工和破坏界限范围外的植被和建筑物。一旦发生越界占地和破坏建筑物行为，建设单位应按照相关政策法规对受影响群众进行补偿 | 项目在施工过程中，建设单位通过合理的安排施工进度和开挖顺序，未发生越界施工和破坏界限范围外的植被和建筑物 | 已落实 |
|  | 生态 | （3）对于占地要及时做好压实工作，减弱因土质松散产生的水土流失。在施工中要尽量缩小施工场地的面积，以减小对植被的破坏。同时要严格划定土方界线，不得随意超界线施工，扩大施工期对周围生态环境的破坏 | 建设单位按照铁路建筑规范要求，对路基做好压实工作，未发生水土流失现象。施工过程中，设置了彩钢板进行隔离施工，未发生超界线施工现象 | 已落实 |
|  |  | （4）保持施工现场排水设施的畅通，雨季填筑路堤时，应随挖、随运、随填、随压，以保证路堤的质量。雨前和收工前将铺填的松土碾压密实，不致积水，不得设置取土场和弃土场 | 在路基右侧设置了排水沟，以保证施工现场排水通畅，项目未设置取土场、弃土场，施工驻地设置在中车太原机车车辆有限公司退城搬迁入园工程一期建设项目中，未新建施工场地等临时占地 | 已落实 |
|  | 水环境 | （5）设2m3生活污水沉淀池，将每日产生的生活污水集中收集沉淀后作为本项目及退城入园项目施工场地洒水用水回用，严禁将生活污水倾倒于北退洪渠内 | 在信号楼前设置了10m3生活污水沉淀池，将生活污水集中收集沉淀后用作洒水抑尘，未发生生活污水倾倒于北退洪渠内现象，施工结束后对沉淀池进行了回填 | 已落实 |
|  | 环境 空气 | （6）配备1辆洒水车定期洒水，尤其在干旱大风季节加强洒水抑尘作业，进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应采用密闭车斗，并保证物料不遗洒外漏。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带 | 建设单位在施工过程中配备了2台洒水车，每天对施工现场进行洒水抑尘，在干旱大风季节增加洒水频次；运输物料、垃圾、渣土的车辆采用闭斗式车辆；车辆施工现场出入口设置了清洗水池，用于汽车轮胎清洗 | 已落实 |
|  |  | （7）施工场地周围采用挡板围挡，采取封闭施工方式，围挡一段、施工一段，严禁敞开式作业 | 施工现场设置了彩钢板进行了围挡，采取封闭式施工方式 | 已落实 |

表4.3  中车铁路专用线环境影响报告书提出的环保措施与建议落实情况对照表（续）

| 类别 | 环境要素 | 环评中提出的环保措施 | 落实情况 | 落实结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 声环境 | （8）距三给村200m范围内禁止在午间（12：00-14：00）和夜间（22：00-次日6：00）施工；其他路段由于200m范围内无居民集中区，加快施工进度，缩短施工影响时间，应尽可能避免高噪声设备同时施工 | 建设单位对施工作业进度进行统一安排，时间统筹考虑，距离三给村200m范围内路段施工未在午间（12：00-14：00）和夜间（22：00-次日6：00）施工，施工期间未发生噪声扰民现象 | 已落实 |
|  | 环境管理 | （9）对施工中的挖方、填方顺序进行监控，合理平衡挖填方以及之间的接口，三给村村民集中区域200m范围内午间和夜间禁止施工，其他路段可依据施工计划进行施工，加快施工进度，缩短施工影响时间 | 建设单位委托北京中铁诚业工程建设监理有限公司进行了环境工程监理工作，距离三给村200m范围内路段施工未在午间（12：00-14：00）和夜间（22：00-次日6：00）施工，建设单位按照施工计划进行施工 | 已落实 |
| 运营期 | 生态 | （10）本项目建成后两侧绿化带分别宽约7.5m，绿化面积为44250m2 | 项目投资80万元对工业园区进行了全面绿化，厂区绿化率达到30%，铁路两侧由于空间受限，并出于安全考虑，两侧未绿化 | 已落实 |
|  | 声环境 | （11）本项目拟利用西南环线于三给村和选煤厂家属区处共设置750m的隔声屏障，声屏障高度为3m | 由于太原枢纽西南环线未建设完毕通车，相应的于三给村处声屏障尚未建设。经监测，在目前车流量状态下，三给村声环境质量可以达到环评标准要求 | 基本落实 |
|  | 环境空气 | （12）内燃牵引车头要使用符合国家标准规定的柴油燃料，减少因使用劣质燃料而造成的废气污染物排放增大 | 内燃牵引车头使用的柴油燃料符合国家标准，未使用劣质柴油燃料 | 已落实 |
|  | 水环境 | （13）铁路管理人员产生的生活污水经化粪池处理后通过污水管网进入太原轨道交通装备有限责任公司“退城入园”新厂址配套建设的中水回用系统处理，作为园区绿化、车辆冲洗用水回用 | 铁路管理人员生活污水通过地下管道排入中车太原机车车辆有限公司退城搬迁入园工程一期建设项目配套建设的污水处理站和中水回用系统处理，作为园区绿化、车辆冲洗用水回用，退城搬迁入园工程一期建设项目已进行了竣工环保验收 | 已落实 |
|  | 固体废物 | （14）生活垃圾全部通过垃圾箱集中收集后交由当地环卫部门统一处置 | 信号楼设置了垃圾箱，生活垃圾进行收集后交由当地环卫部门统一处置 | 已落实 |

表4.4  山西省环境保护厅环评批复要求落实情况对照一览表

| 序号 | 主要批复意见 | 落实情况 | 落实 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强生态保护工作，严格落实《报告书》规定的各项生态保护措施。施工期要严格划定施工范围，不得越界施工；不单独设置取、弃土场，土石方平衡、施工临时占地等应与你公司"返城入园"项目共用，以减少对环境的影响。运营期在线路两侧种植绿化带，提高绿化覆盖率，改善生态环境 | 施工过程中，设置了彩钢板进行隔离施工，未发生超界线施工现象；项目未设置取土场、弃土场，施工驻地设置在中车太原机车车辆有限公司退城搬迁入园工程一期建设项目中，未新建施工场地等临时占地；项目按照施工图设计对信号楼、沿线、“退成入园”项目进行了全面绿化，绿化率达到厂区面积的30%，提高了绿化覆盖率 | 已落实 |
| 2 | 加强施工期环境监理，严格按照《报告书》的要求，落实大气、噪声、废水、固废等污染防治措施 | 建设单位委托北京中铁诚业工程建设监理有限公司进行了施工期间环境工程监理工作，按照环评要求对沿线大气、噪声、废水、固废等污染防治措施进行了全面落实 | 已落实 |
| 3 | 对噪声预测超标的三给村，该项目拟利用太原枢纽西南环线于三给村处设置的声屏障降噪措施，如声屏障未能如期建设，你公司须对三给村受交通噪声影响的村民安装通风隔声窗，确保声环境质量达标 | 由于太原枢纽西南环线未建设完毕通车，相应的于三给村处声屏障尚未建设。经监测，在目前车流量状态下，三给村声环境质量可以达到环评标准要求 | 基本落实 |
| 4 | 设计阶段应进一步优化铁路专用线与石膏厂街的交叉方式，并征得市政部门和规划部门的意见 | 设计阶段对铁路专用线与石膏厂街的交叉方式进行了优化，并已取得太原市规划局《关于中车铁路专用线规划意见》并规字﹝2013﹞001号文件的同意 | 已落实 |
| 5 | 运营期生活污水经化粪池处理后进入"退城入园"项目的中水回用处理系统，作为园区绿化、车辆冲洗用水；生活垃圾由垃圾箱集中收集后交由当地环卫部门统一处理 | 铁路管理人员生活污水通过地下管道排入中车太原机车车辆有限公司退城搬迁入园工程一期建设项目配套建设的污水处理站和中水回用系统处理，作为园区绿化、车辆冲洗用水回用，退城搬迁入园工程一期建设项目已进行了竣工环保验收；信号楼设置了垃圾箱，生活垃圾进行收集后交由当地环卫部门统一处置 | 已落实 |
| 6 | 初步设计阶段进一步细化环境保护措施予在环保篇章中落实防治生态破坏和环境污染的各项措施及投资。开展工程环境监理工作，在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，定期向当地环保部门提交环境监理报告 | 项目在施工图设计阶中设置了环保篇章，建设单位委托北京中铁诚业工程建设监理有限公司进行了施工期间环境工程监理工作，并编制了《中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程环境监理报告》 | 已落实 |

## 4.4结论

项目环境影响报告及批复中共提出了20条环保措施，经调查，建设单位完全落实18条，基本落实2条，符合建设项目竣工环境保护验收条件，详见表4.5。

表4.5  中车铁路专用线环境保护措施落实情况汇总表

| 序号 | 内容类型 | 措施数量 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全落实 | 基本落实 | 落实率（%） |
| 1 | 环境影响报告书要求 | 设计期 | 1 | 1 | 0 | 100 |
|  |  | 施工期 | 8 | 8 | 0 | 100 |
|  |  | 运营期 | 5 | 4 | 1 | 100 |
|  |  | 小计 | 14 | 13 | 1 | 100 |
| 2 | 环评批复要求 | 6 | 5 | 1 | 100 |
| 合 计 | 20 | 18 | 2 | 100 |

# 5 生态影响调查与分析

## 5.1沿线生态概况

新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程位于山西省太原市境内，跨越太原市所辖的万柏林区和尖草坪区。调查范围内原始生态系统为农业生态系统、林地生态系统、草地生态系统和城市生态系统，其中城市生态系统成为本区最大生态系统，受人为活动影响较小，调查范围内原始植被分布类型主要有农田植被、落叶阔叶林、草丛和其他。

## 5.2生态影响调查与分析

### 5.2.1植物影响调查

中车铁路专用线占地一定程度破坏了建设用地范围内的植被，据调查，本项目建设用地范围内植被数量较少，主要为零星的柳树和杂草等，数量很少，长势较差。工程完工后，铁路两旁已设置绿化带，树种选用国槐、臭椿等树种；灌木选用紫丁香、紫叶桃、木槿、黄刺玫、大叶黄杨、小叶黄杨、金叶女贞、菊花等，路旁绿化一定程度上使道路占地对植被的破坏得到恢复。

### 5.2.2野生动物影响调查

中车铁路专用线区域内全部为人工生态环境。在城市景观中存在部分自然组分，这些自然组分大多与人工生态相互依赖，铁路周边野生动物以啮齿类动物和鸟类为多,如鼠类、喜鹊、乌鸦、麻雀等常见物种。项目的实施未对周边野生动物产生明显影响。

### 5.2.3临时占地影响调查

### 5.2.3.1 临时占地变化情况

（1）环评阶段

环境影响报告中中车铁路专用线临时占地与退城入园项目临时占地合并，设置于本项目西侧退城入园项目地块一内，位于本项目西侧，不额外占用土地，施工便道利用现有道路。

（2）实际情况

中车铁路专用线不设置取土场和弃渣场，工程所需土石均为外购，产生的弃渣用于“退城入园”工程，项目不设置施工场地，所需混凝土全部外购，施工营地设置在信号楼厂区永久占地范围内。

本项目建设期间建设单位和施工单位合理制定施工方案，桥梁预制场、物料临时堆放场均布设在铁路永久占地范围之内，施工营地设置在信号楼厂区永久占地范围内，不设置取土场和弃渣场，施工便道部分利用现有道路，部分设置在轨道旁的永久占地内，降低了工程建设带来的负面生态影响。

### 5.2.3.2 临时占地恢复情况

建设期间建设单位和施工单位合理制定施工方案，不设置取土场、弃渣场和施工场地，施工便道利用原有道路和永久占地，施工营地利用信号楼，项目临时占地总面积为零，信号楼和施工便道见图5.1。

| 施工营地利用信号楼 | 施工便道利用原有道路 |
| --- | --- |
| 图5.1 信号楼和施工便道照片 |

## 5.3农业生态环境影响调查

### 5.3.1工程永久占地影响调查

中车铁路专用线永久占地8.15hm2，所占土地全部为建设用地，对当地的农业生产影响很小，未改变该地区的总体土地利用格局，工程占地给农业生产带来的不利影响很小。

### 5.3.2农业水利灌溉影响调查

中车铁路专用线不占用耕地，农业生产主要在远郊区，植树多，耕作物多，粮食作物以玉米、谷子、豆类为主，经济作物有蔬菜、苗圃、果木。项目在设计和修建时，已尽量避免干扰农田水利设施，充分考虑了防洪、泄洪问题，结合所在地区水文、降雨、地形等特点，将大桥和中桥的桥位尽量选择在河道顺直、稳定、河床地质条件好、河流较窄的地段，确保不压缩河道，路线跨越的自然沟渠都设置桥梁或涵洞，使该地区水流通畅。对于被交叉道路两侧有并行的排灌渠道时，通道设计时考虑了其兼有排水的功能。

中车铁路专用线共设桥梁2座，降低了铁路建设对沿线农田水利设施的影响，保证了区域农业灌溉系统的畅通。

## 5.4水土流失影响调查

### 5.4.1排水工程调查

中车铁路专用线轨道两侧设置矩形边沟，引入相邻河渠中或汇水排入现有排水干渠。轨道两侧设置排水边沟收集周边雨水，以保证排水顺畅。工程设计的排水系统完善，工程周边不会产生积水。完善的排水设施确保了排水通畅，轨道周边地面稳定。工程排水设施达到了预期效果，有效地防止了水土流失。铁路沿线排水设施见图5.2。

| 防渗边沟（1） | 防渗边沟（2） |
| --- | --- |
| 图5.2 典型排水工程照片 |

### 5.4.2绿化工程调查

中车铁路专用线两侧由当地市政部门进行绿化，信号楼周边场地由中车太原机车车辆有限公司进行绿化，依据“适地适树、适地适草”的原则，绿化采用的植物主要为适宜当地的物种，这些植物在选择上既考虑了植物的适应性，又在满足使用功能的情况下尽量考虑了美感，绿化效果如图5.3。

| 轨道两侧绿化 | 信号楼周边场区绿化 |
| --- | --- |
| 图5.3 绿化效果照片 |

## 5.5结论与建议

### 5.6.1结论

（1）建设单位基本落实了环境影响报告书和批复文件中提出的各项保护措施，铁路建设未对铁路沿线生态产生明显的影响。

（2）项目不设取土场、弃渣场和施工场地，施工便道利用现有道路和永久占地内土地，降低了工程建设带来的负面生态影响。

（3）项目不占用耕地，对当地农业生产影响较小；项目建设了完善的排水工程，造成的水土流失轻微。

（4）市政部门和中车太原公司对铁轨两侧、信号楼周边进行了全面的绿化，绿化采用的植物主要为适宜当地的物种，项目周边绿化效果较好。

综上所述，该工程落实了环境影响报告书及批复文件中提出的各项生态保护措施，铁路建设和运营对沿线生态未造成明显的破坏，符合建设项目竣工环境保护验收要求。

### 5.6.2建议

进一步加强信号综合楼周边场地绿化养护、维护工作，保证植物成活率。

# 6 声环境影响调查

## 6.1沿线声环境概况

（1）声环境功能区划

中车铁路专用线周边为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（2）区域主要噪声污染源

根据现场调查，项目调查范围内噪声污染源主要来自现有交通噪声和当地居民社会生活噪声，其中交通噪声为影响沿线敏感点的主要声环境污染源。

## 6.2施工期声环境影响回顾调查

### 6.2.1施工期声环境保护措施落实情况调查

施工期工程监理单位在施工过程中对环保工程和生态恢复进行了日常工程监理。并结合现场走访工程沿线居民情况了解到，本工程在施工期采取了以下声环境保护措施：

（1）施工单位采用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备均加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

（2）为了保护施工人员的健康，施工单位安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少工人接触高噪音的时间，同时注意保养机械，使筑路机械维持其最低声级水平。

（3）合理安排作业时间，将噪声污染较大的作业放在昼间（06：00~20：00）进行。施工单位建立了明确的安全文明生产制度，规范施工人员行为，有效地缓解施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源。在建筑工地的主要出入口设置了醒目的施工标牌，标明工地总平面图、工程进度概况、负责人联系方式，接受当地居民的监督。

### 6.2.2施工期声环境影响回顾分析

总体上说，施工期间，通过选用先进的低噪声设备，采取定期保养，保障设备良好运行，未对周围居民的生活造成重大影响。工程施工期对沿线的声环境敏感点的影响是暂时的，随着工程的结束，影响会随之消失。

## 6.3声环境敏感点调查

本次调查主要针对距铁路中心线200m范围内的敏感点，环境影响报告书中统计的声敏感点为1处，经现场调查，实际声敏感为1处，与环评阶段完全一致，环境影响报告书中统计的敏感点与实际位置的变化情况见表6.1，实际声敏感点详细情况见表6.2。

表6.1  环境影响报告书中统计的敏感点与实际位置的变化情况表

| 序号 | 敏感点 | 环评阶段 | 实际情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 桩号 | 方位距离（m） | 桩号 | 方位距 离（m） |  |
| 1 | 三给村 | CK0+000 | 左20 | CK0+000 | 左20 | — |

由表6.1和表6.2可知：铁路沿线声环境影响调查范围内的1个声环境敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表6.2  实际声环境敏感点统计一览表

| 序号 | 敏感点 名称 | 桩号 | 方位、距离（m） | 高差（m） | 执行 标准 | 环境特征 | 现场照片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评 | 实际 | 环评 | 实际 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三给村 | CK0+000 | CK0+000 | 左20 | 左20 | -2 | 2类 | 第一排约12户居民，侧向铁路，侧面无窗户，噪声源以生活噪声为主 |  |  |

## 6.4声和振动环境质量现状监测

### 6.4.1监测内容

根据《新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程竣工环境保护验收监测方案》，山西省交通环境监测中心于2016年12月进行了声环境质量现状监测，监测内容为：敏感点达标监测、边界噪声监测，通过监测结果对铁路沿线声环境影响进行分析和评估，监测内容如下：

（1）声环境敏感点达标监测

监测点位：根据现场调查结果，选择铁路调查范围内的三给村作为声环境敏感点监测目标。

监测要求：监测1天，每天昼间监测1次（6：00~22：00），夜间监测1次（22：00~24：00和24：00~6：00），选择接近该路段昼、夜间平均车流量或平均作业量的某1小时，测量等效连续A声级，代表昼、夜环境噪声等效声级。同时记录列车通过监测点的时间、列车节数、客货列车种类，以及机车鸣笛声级及鸣笛时间。

（2）边界噪声监测

监测点位：选择三给村，距铁路边界30m、60m、120m设置监测点。

监测要求：与6.4.1（1）监测要求相同。

（3）环境振动监测

监测点位：选择三给村，村庄第一排房屋（20）室外0.5m处和距铁路垂直距离30m处地面设置监测点。

监测要求：连续监测一天昼夜各一次。

声环境敏感点达标监测、边界噪声监测和环境振动监测内容见表6.3，环境振动监测监测内容见表6.4，监测点位示意图见图6.1。

表6.3  噪声和振动敏感点达标监测内容一览表

| 序号 | 监测点 名称 | 桩号 | 距铁路路中心线距离/m | 高差/m | 测试内容 | 测试频次 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三给村（噪声） | CK0+000 | 20 | -2 | 等效连续A声级、列车通过时间、列车节数、客货种类 | 监测1天，每天昼间、夜间各监测1次，每次监测1小时 | 测点布设在距铁路最近的噪声敏感场所的建筑物户外1m处，距地面1.2m处 |
|  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 2 | 三给村（振动） | CK0+000 | 村庄第一排房屋（20）室外0.5m处 | -2 | VLzeq、VLz10、VLz50、VLz90、SD | 与噪声监测同步 | 测点布设在距铁路最近的噪声敏感场所的建筑物户外0.5m处地面 |
|  |  |  | 30m处地面 |  |  |  |  |

图6.1  监测点位布设示意图

### 6.4.2监测结果及分析

（1）声环境敏感点监测结果分析

根据表6.4中监测数据可知，三给村昼间噪声值为58.7dB，夜间噪声值为43.2dB，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（2）边界噪声监测结果分析

根据表6.4中监测数据可知：

① 在距离外轨中心线30m处的昼间噪声值为57.4dB，夜间噪声值为44.3dB，三给村处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，铁路边界噪声满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》修改方案中新建铁路限制的规定。

② 在距离外轨中心线30m~120m的监测点，昼间噪声值在54.2dB~57.3dB之间，夜间噪声值在42.0dB~44.3dB之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（3）振动监测结果分析

①村庄第一排房屋（20）室外0.5m处的昼间VLzeq值为66.7dB，夜间VLzeq值为57.6dB，满足《城市区域环境振动标准》（GBl0070-1988）中的相应标准。

② 在距离外轨中心线30m处地面的监测点，昼间VLzeq值为65.1dB之间，夜间VLzeq值为56.9dB，满足《城市区域环境振动标准》（GBl0070-1988）中的相应标准。

表6.5  声环境敏感点监测结果一览表

| 序号 | 敏感点 | 中心线 距离（m） | 高差（m） | 监测时间 | 噪声 监测值dB（A） | 环评 预测值 dB（A） | 标准值 dB（A） | 超标量 dB（A） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三给村 | 20 | 0 | 2016.12.12 | 昼间 | 58.7 | 62.3 | 60 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 43.2 | 58.1 | 50 | 0 | 达标 |
|  |  | 30 | 0 | 2016.12.12 | 昼间 | 57.4 | - | 60 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 44.3 | - | 50 | 0 | 达标 |
|  |  | 60 | 0 | 2016.12.12 | 昼间 | 55.2 | 59.5 | 60 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 43.2 | 54.1 | 50 | 0 | 达标 |
|  |  | 120 | 0 | 2016.12.12 | 昼间 | 54.2 | - | 60 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 42.0 | - | 50 | 0 | 达标 |
| 监测期间火车车流量：昼间2列/天，夜间0列/小时 |

表6.5  振动监测结果一览表

| 序号 | 敏感点 | 中心线 距离 | 高差（m） | 监测时间 | VLzep（dB） | 标准值 dB | 超标量 dB | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三给村 | 20 | 0 | 2016.12.12 | 昼间 | 66.7 | 70 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 57.6 | 67 | 0 | 达标 |
|  |  | 30 | 0 |  | 昼间 | 65.1 | 70 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 56.9 | 67 | 0 | 达标 |

## 6.5 声环境敏感点达标情况分析

根据声环境敏感点监测结果、边界噪声监测结果，综合分析沿线声环境敏感点的达标情况，分析结果如下：

（1）在目前车流量状况下，三给村处环境噪声昼间、夜间值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，铁路边界噪声值满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》修改方案中新建铁路限制的规定。

（2）建议对三给村进行定期跟踪监测，若噪声值超标，可根据实际情况采取切实可行的降噪措施，确保声环境质量达标。

## 6.6试运营期声环境保护措施调查

### 6.6.1保护措施落实情况调查

（1）环评阶段措施要求

环境影响报告中根据铁路沿线村庄及居民点分布，以及火车车流量，预测了运营期噪声对环境的影响，提出了设置声屏障、绿化等降噪措施。

（2）措施落实情况对比

环境影响报告书中提出了1条运营期敏感点声环境保护措施，建设单位严格按照报告书及其批复中的要求及铁路沿线声环境敏感点的实际情况对声环境保护措施进行了落实，落实情况详见表6.5。

表6.5  敏感点噪声防治措施落实情况一览表

| 序号 | 环评报告书中措施 | 现状实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 由太原铁路枢纽西南环项目对三给村设置声屏障 | 太原铁路枢纽西南环项目未竣工，未设置声屏障； 铁路专用线与房屋高差较大，临路房屋处于声影区内，且铁路与房屋之间设置有绿化隔离带 |

（3）措施简述

在铁路建设和运营过程中，建设单位依据环境影响报告提出的噪声防治措施，并结合实际情况，采取了设置绿化带、限速等措施。噪声防治措施情况见表6.6，部分村庄降噪措施现状照片见图6.2。

表6.6  敏感点噪声防治措施情况对比一览表

| 序号 | 地点 | 环境影响报告中防治措施 | 实际采取的防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距离（m） | 措施 | 距离（m） | 措施 |
| 1 | 三给村 | 路左20 | 声屏障 | 路左20 | 铁路与村庄间设置有绿化带 |

图6.2 绿化降噪措施照片

### 6.6.2保护措施有效性分析

为保证沿线敏感点的声环境质量达标，建设单位首先通过采取优化路线的方案，尽量增加铁路与声环境敏感点的高差，使距离铁路较近的声环境敏感点处于声影区范围内；其次，运营时限制铁路的运行速度，禁止火车通过声环境敏感点鸣笛，降低噪声的产生量；最后，在铁路沿线靠近村庄的一侧种植了绿化林带，通过采取以上各种降噪措施，铁路沿线敏感点声环境质量满足标准限值要求。

## 6.7结论

### 6.7.1结论

（1）施工期间，建设单位采取了有效的声环境污染防治措施，铁路施工对沿线声环境的影响较小。

（2）试运营期，建设单位依据环境影响报告提出的噪声防治措施，并结合实际情况，分别采取了优化路线方案、车辆限速、禁止鸣笛和种植绿化带等降噪措施，在目前车流量状况下，三给村处环境噪声昼间、夜间值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，铁路边界噪声值满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》修改方案中新建铁路限制的规定，三给村处的昼、夜间振动监测值均满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中相关标准限值。

综上所述，该工程落实了环境影响报告书及批复文件中提出的各项噪声防护措施，铁路沿线声环境敏感点环境噪声现状监测值达标，符合建设项目竣工环境保护验收要求。

# 7 水环境影响调查

## 7.1沿线水环境概况

### 7.1.1河流水系

新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程项目不跨越河流，距离最近的河流为汾河，项目东距离汾河河岸约2.5km，水系分布示意图见图7.1。

图7.1  中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程地表水系分布图

### 7.1.2晋祠泉域概况

本项目位于晋祠泉域范围内，不在重点保护区，项目与泉域位置关系见图7.2。本项目建设与《山西省泉域水资源保护条例》中的相关规定无冲突。

图7.2  中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程与晋祠泉域位置关系图

## 7.2施工期水环境影响回顾调查

### 7.2.1施工期水环境保护措施调查

中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程施工期对水环境的影响主要表现为施工生产废水与生活污水排放、桥梁基础施工废水和废渣排放、作业机械和设备的废油排放与跑冒滴漏等，为保护铁路沿线水环境，中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程施工期采取的主要水环境保护措施有：

（1）物料堆场等临时工程设施远离河沟，场区设置沉淀池，施工生产废水经沉淀处理后上清液用作施工场地洒水，沉淀池定期进行清理，沉淀物运至专门地点处置。

（2）信号楼和厂区均设置厕所；物料堆场周围开挖临时排水沟和沉砂池，出水接入自然沟渠，避免因降雨冲刷径流引起的水体污染。

通过现场调查，铁路施工期间未对水环境造成明显的影响。

## 7.3运营期水环境影响调查

（1）本项目试运营期对附近水域产生的影响主要表现为路面径流，在机车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，可能泄漏柴油和机油污染路面，在遇降雨后，雨水经铁路泄水道口流入附近的水域，造成石油类和COD的污染影响。

（2）本项目运营期主要水污染源为信号楼内铁路管理人员排放的生活污水。据调查，铁路管理人员生活污水通过地下管道排入中车太原机车车辆有限公司退城搬迁入园工程一期建设项目配套建设的中水回用系统处理，作为园区绿化、车辆冲洗用水回用，见图7.3；退城搬迁入园工程一期建设项目已进行了竣工环保验收。

图7.3信号楼前排污管道

## 7.4结论

（1）施工期间，建设单位采取了有效的水污染防治措施，铁路施工对沿线水环境的影响较小；建设单位和施工单位在施工期对环评报告书及其批复的水环境保护有关要求基本落实，通过现场调查，铁路施工期间未对周边水环境造成影响。

（2）试运营期，信号楼内铁路管理人员排放的生活污水，通过地下管道排入中车太原机车车辆有限公司退城搬迁入园工程一期建设项目配套建设的中水回用系统处理，作为园区绿化、车辆冲洗用水回用。

综上所述，该工程落实了环境影响报告书及批复文件中提出的各项水环境保护措施，符合建设项目竣工环境保护验收要求。

# 8 环境空气与固体废物影响调查

## 8.1环境空气影响调查

### 8.1.1沿线环境空气概况

现场调查结果表明，中车铁路专用线沿线主要环境空气污染来源为现有城市道路汽车尾气、道路扬尘以及沿线居民生产生活所产生的一氧化碳和总悬浮颗粒物等，沿线环境空气质量现状良好。

### 8.1.2施工期环境空气影响回顾调查

中车铁路专用线在施工期采取的主要环境空气保护措施如下：

（1）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，均采用密闭车斗，确保物料不遗洒外漏。

（2）建设单位配备有洒水车，沿线施工道路及施工场地旱季经常洒水，减少了扬尘的产生。

（3）施工过程中使用的易产生扬尘的建筑材料，采用用防尘布苫盖，可有效减少堆放扬尘。

### 8.1.3运营期环境空气影响调查

中车铁路专用线运营期环境空气污染源主要为内燃牵引车头燃烧柴油产生的废气。

（1）使用优质优质燃料

随着我国执行燃料柴油标准的不断提高，单车尾气的排放量将会不断降低，运输车种构成比例将更加优化，内燃牵引车头尾气排放将大大降低，建设单位内燃牵引车头使用的柴油燃料符合国家标准，本项目建设对沿线空气质量带来的影响轻微。

（2）沿线设施区废气排放调查

① 环评要求

环境影响报告书书及其批复中要求本项目仅对信号综合楼进行采暖，不单独设置采暖设施，直接接入太原轨道交通装备有限责任公司“退城入园”新厂址配套供热管网。

② 实际设置情况

经调查，中车铁路专用线信号综合楼不单独设置采暖设施，依托中车太原机车车辆有限公司退城搬迁入园工程一期建设项目配套的供热管网冬季进行供暖。

（3）锅炉废气污染物排放总量控制

环评阶段本项目不涉及污染物总量控制指标，实际情况与环评阶段一致，满足环评及批复要求。

## 8.2固体废物影响调查

### 8.2.1 污染源调查

中车铁路专用线的固体废弃物主要来自信号楼办公人员产生的生活垃圾以及铁路沿线洒落的颗粒物。通过调查，中车铁路专用线工作人员总计40人左右，沿线设施区生活垃圾产生量约2.4t/a，具体情况见表8.1。

表8.1  中车铁路专用线信号楼生活垃圾产生量估算表

| 序号 | 名称 | 工作人员（人） | 生活垃圾（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号综合楼 | 40 | 2.4 | 信号综合楼内设有垃圾桶与集中堆放点，建设单位定期送环卫部门统一处置 |
| 合计 | 40 | 2.4 |  |

### 8.2.2 固体废物处置情况

经现场调查，中车铁路专用线试运营期信号综合楼产生的生活垃圾均集中收集堆存在垃圾箱、池中。生活垃圾由专人定期清运至当地环卫部门指定的地点，由环卫部门统一处置；试运营期运营管理单位养护工人负责对铁路两侧进行清扫。通过采取以上措施，铁路沿线和信号综合楼保持了干净、整洁的环境。

## 8.3结论

（1）施工期间，建设单位和施工单位采取了有效的防治环境空气污染措施，工程的施工虽然对沿线的环境空气质量造成了一定的影响，但这种影响是暂时的、阶段性的，工程结束后，影响也随之消失。

（2）试运营期，建设单位内燃牵引车头使用的柴油燃料符合国家标准，对沿线空气质量带来的影响轻微。

（3）中车铁路专用线信号综合楼不单独设置采暖设施，依托中车太原机车车辆有限公司退城搬迁入园工程一期建设项目配套的供热管网冬季进行供暖。

（4）信号综合楼产生的垃圾均集中收集堆存在垃圾箱、池，由专人定期清运；铁路两侧辆洒落的固体废物，养路工人定期清扫，对周边环境影响较小。

综上所述，该工程落实了环境影响报告书和批复文件中提出的各项环境空气和固体废物防治措施，符合建设项目竣工环境保护验收要求。

# 9 社会环境影响调查

## 9.1征地情况调查与分析

### 9.1.1征地情况调查

据调查，新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程环境影响报告书中预计永久占地6.03hm2，实际永久占地8.15hm2，比环评阶段增加2.12hm2，本项目永久占地变化情况见表9.1。

表9.1  太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线永久占地变化情况一览表  单位：hm2

| 序号 | 占地类型 | 环境影响报告中数量（hm2） | 实际占用数量（hm2） | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设用地 | 6.03 | 8.15 | +2.12 |
| 1 | 小计 | 6.03 | 8.15 | +2.12 |

从表9.1中可以看出：

新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程永久用地类型全部为建设用地，基本属于“中国北车太原轨道交通装备有限责任公司退城入园项目”建设用地范围内。目前太原轨道交通装备有限责任公司已取得土地使用权利。

在铁路建设前期，建设单位与尖草坪区经济和信息化局签订了补偿协议，征地补偿费用由当地政府按照专户管理，专款专用的原则，由建设单位按合同规定分期拨入各单位征地拆迁费用专户，在地、市土地管理部门监督下及时补偿到位。

### 9.1.2征地补偿措施及落实情况调查

新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程委托尖草坪区经济和信息化局具体组织实施，中国北车太原轨道交通装备有限责任公司严格执行山西省和太原市有关征地拆迁补偿办法与标准，配合地方政府圆满地完成了征地拆迁相关工作。全线征地拆迁补偿费用共计637.5171万元，征地补偿费用见表9.2。

表9.2  新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程综合补偿费用表

| 序号 | 所属区域 | 占地数量（hm2） | 补偿费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尖草坪区 | 1.15 | 637.5171 |
| 2 | 合 计 | 1.15 | 637.5171 |

## 9.2拆迁安置情况调查与分析

### 9.2.1拆迁情况调查

（1）环评阶段

环境影响报告书书中预计本项目不涉及拆迁土地。

（2）实际情况

在实际建设过程中，共拆迁房屋11535.99m2，全部为建筑用地，拆迁建筑物变化情况见表9.3。

表9.3 中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程拆迁建筑物变化情况一览表

| 序号 | 环境影响报告中数量（m2） | 实际拆迁数量（m2） | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 所属区域 | 面积（m2） | 所属区域 | 面积（m2） | 面积（m2） |
| 1 | 尖草坪区 | 0 | 尖草坪区 | 11535.99 | +11535.99 |
| 合计 | — | 0 | — | 11535.99 | +11535.99 |

### 9.2.2补偿情况调查

实际建设过程中，拆迁房屋面积为11535.99m2，拆迁补偿安置工作由尖草坪区经济和信息化局负责实施，拆迁安置补偿费用由建设单位拨款，对拆迁房屋采取一次性货币补偿的方式予以补偿，不涉及安置，建设单位对拆迁户进行了货币补偿，上一级当地人民政府负责过程监督。经调查，拆迁补偿款现已全部落实到位，拆迁补偿费用共计637.5171万元，拆迁补偿费用见表9.4。

表9.4 太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线建筑物拆迁补偿费用一览表 单位：万元

| 序号 | 所属地区 | 房屋拆迁数量（m2） | 拆迁附着物（m2） | 赔偿费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尖草坪区 | 11535.99 | 厂房（11535.99） | 637.5171 |
| 2 | 合 计 | 11535.99 | — | 637.5171 |

## 9.3通行便利性影响调查

铁路线与现有铁路采用立交的形式连接，结合沿线村镇规划及工农业生产的实际需要，合理连接现有路网和规划道路，不会对现有公路造成交通干扰，能满足沿线横向通行和生产生活的需要。

平面交叉

图9.1 平面通道照片

## 9.4结论

（1）铁路的建设对促进当地经济发展具有重大意义。

（2）铁路永久占地8.15hm2，拆迁建筑物11535.99m2，全线征地拆迁补偿费用共计637.5171万元。建设单位严格按照国家的有关规定对项目征地、拆迁进行了补偿，并积极配合当地政府，统筹安排、妥善安置，切实协调好被征地人民的生产和生活，保证原有生产、生活水平不降低。

（3）铁路线与现有公路采用立交的形式连接，结合沿线村镇规划及工农业生产的实际需要，合理连接现有路网和规划道路，不会对现有公路造成交通干扰，能满足沿线横向通行和生产生活的需要。

综上所述，该工程落实了环境影响报告书及批复文件中提出了各项社会环境保护措施，铁路的建设对改善当地的交通状况，促进经济社会发展具有重大意义，符合建设项目竣工环保验收要求。

# 10环境风险调查

## 10.1环境风险事故调查

铁路项目的环境风险主要来源于运营期的污染事故，污染事故主要产生于交通事故，当铁路跨越水域或从临近水域经过时，如若车辆发生事故将可能对水体产生污染。企业严格规范各项规章制度、加强设备维护、提高操作水平和技能，截至目前为止，没有发生环境风险事故。

## 10.2环境风险防范措施调查

### 10.2.1管理措施

公司严格按照《危险化学品安全管理条例》的规定，加强对生产涉及的危险化学品储存、运输、使用及生产过程中的安全管理，防止事故发生。具体措施为：

（1）强化管理，加强岗前教育，提高操作人员业务素质，未经培训考核合格的人员不准上岗操作；

（2）建立安全生产岗位责任制度，制定安全生产规章制度、安全操作规程；

（3）采用专用运输车运送，运输车辆上有明显的安全标志；

（4）运输车辆上配备必要的劳动防护用品（防护服）和现场急救用具（干粉灭火器）。装卸作业时，穿戴相应的防护用具，并采取相应的保护措施；防护用具使用后，按照国家环保要求集中清洗、处理；对被污染的防护用具分别清洗、消毒。

环境风险管理措施详见图10.1。

| 信号灯 | 警示标志 |
| --- | --- |
| 图10.1风险管理措施照片 |

### 10.2.2防范措施

公司采取了多种形式的环境风险防范措施，以预防和减少事故的发生，具体措施如下：

（1）机动车装卸物品后，不得在库区、货场内停放和检修，操作人员应穿相应的工作服帽和使用不易产生火花的工具，严防震动撞击、重压、摩擦和倒置。

（2）按消防技术规定，设置和配备消防设施和器材；消防器材位置设置合理，应由专人管理，负责检查、修理、保养、更换、添置，保证完好有效，严禁围占、填压和挪用；消防水池、消火栓、灭火器应经常检查完好，保持消防信道畅通；

（3）加强对职工的安全生产的技术培训，进行必要的安全生产教育和管理，减少误操作，避免意外事故发生。

## 10.3环境风险应急措施调查

### 10.3.1环境风险应急措施

中车太原机车车辆有限公司委托太原绿佳环保开发有限公司开展中车太原机车车辆有限公司的突发环境事件应急预案的编制工作。2016年9月，太原绿佳环保开发有限公司编制完成了《中车太原机车车辆有限公司突发环境事件应急预案》，2016年10月8日取得了太原市环境监察支队备案的《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》，备案编号为140104002016005L。本项目突发环境事件应急预案纳入到中车太原机车车辆有限公司突发环境事件应急预案体系当中。

### 10.3.2应急物资储备

（1）抢修堵漏装备

防腐蚀服装、常规检修器具、橡胶皮及堵漏密封装置。柴油区配置砂土、活性炭等吸附物，以及收集废物的专用容器。

（2）个人防护装备

防尘口罩、防毒面具、空气呼吸器、手套、胶鞋、护目镜等。

（3）灭火装备

雾状水、泡沫灭火器、CO2灭火器、干粉灭火器、砂土等。

（4）通讯装备

对讲机、固定电话、手机。

（5）应急监测

配备5台复合式气体检测报警器，可进行突发事件的应急监测。

## 10.4结论

### 10.4.1结论

中车太原机车车辆有限公司委托太原绿佳环保开发有限公司开展中车太原机车车辆有限公司的突发环境事件应急预案的编制工作。2016年9月，太原绿佳环保开发有限公司编制完成了《中车太原机车车辆有限公司突发环境事件应急预案》，2016年10月8日取得了太原市环境监察支队备案的《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》，备案编号为140104002016005L。本项目突发环境事件应急预案纳入到中车太原机车车辆有限公司突发环境事件应急预案体系当中。

综上所述，该项目落实了环境影响报告书及批复文件中提出的各项环境风险防范措施，符合建设项目竣工环保验收的要求。

# 11 环境管理与监控情况调查

为确保新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程环境保护工作的顺利进行，中车太原机车车辆有限公司在建设过程中积极进行宣传和采取了有力的管理措施。

## 11.1环境影响评价制度及“三同时”制度执行情况

### 11.1.1设计期

在项目工程可行性研究阶段，建设单位委托北京中咨华宇环保技术有限公司进行了该项目的环境影响评价工作，2012年9月，编制完成了《新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程环境影响报告书》；2012年10月，山西省环境保护厅以晋环函[2012]2130号文件《关于新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程环境影响报告书的批复》批复了该项目环境影响报告书。

项目的环保设计与主体工程设计同步进行，在工程施工图设计阶段，由中铁工程设计咨询集团有限公司完成了项目环保工程的设计工作，充分体现了环境影响报告书书中提出的各项环保措施及批复的各项要求。

### 11.1.2施工期

根据项目环境影响报告书和山西省环境保护厅批复要求，首先，专门成立了环境保护领导小组，并制订了相关的环境保护管理办法。工程监理单位中配备了环保工程师，施工过程中对环保工程和生态恢复进行了日常工程监理。通过采取以上措施，施工期生态保护与环境污染控制措施基本落实。

### 11.1.3试运营期

工程在项目的设计、施工、试运营阶段十分重视环保问题，把环保工作作为项目实施的重要组成部分，实现了环保设施与主体工程建设同时设计、同时施工、同时投入运营，较好地执行了建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。

## 11.2环境管理落实情况调查

### 11.2.1施工期环境管理

中车太原机车车辆有限公司成立了环境保护领导小组，主要领导任组长，分管领导任副组长，其它领导和各部门负责人任组员，下设环保办公室。项目施工期环境管理由建管处负责。具体职责如下：

（1）贯彻执行国家、我省各项环境保护方针、政策及法规。

（2）负责项目施工期环境保护规划及行动计划，监督环境影响报告书中提出的各项环境保护措施的落实情况，解决环保工作出现的具体问题。

（3）严格落实相关法律法规规定的施工期环境监理制度，采取工程与环境监理相结合的方式针对施工过程环境保护进行全方位、全过程监理，重点对建设过程中污染环境、破坏生态的行为进行监督防止施工过程中污染物对生态环境的破坏，为确保“三同时”的实施，重点对工程的环保配套设施进行监理，有效落实环评以及批复意见中的环保设施要求。工程建设初期，工程监理招标文件中明确了环保条款和责任，监理单位配备了相应的环境保护管理人员。监督建设单位按有关环保法规施工，确保铁路建设过程中环境保护工作的有效落实。

### 11.2.2运营期环境管理

项目运营期环境管理由中车太原机车车辆有限公司负责，具体职责如下：

（1）负责项目运营期环境保护日常管理工作。

（2）组织制订和实施污染事故的应急计划和处理计划，进行环境保护统计工作。

（3）负责单位内部的环保科研、培训、资料收集和先进技术推广工作，提高工作人员环保意识和素质。

（4）负责环境保护设备的使用和维护。

（5）环保档案管理

施工期、运营期间环境保护档案管理严格按照建设单位和运营单位制定的档案管理办法，进行相关资料、文件和图纸等收集、归档和查阅工作。

## 11.3环保执行情况检查制度

中车太原机车车辆有限公司环保领导小组定期和不定期的对施工单位的施工现场进行环保检查。通过环保检查，对于环保工作做的好的单位进行表彰；对环保工作做的差的单位进行通报批评，责令整改；对于违法环保法规并造成环境危害的行为及时制止，限期整改并给予罚款。

## 11.4环境监测计划落实情况调查

试运营期进行了环境噪声排放达标监测。结合本段铁路沿线环境影响的特点，建议在项目运营期进一步加强环境保护跟踪监测工作，尤其是声环境监测，以掌握沿线环境状况，对出现的环境污染问题采取进一步的环境保护措施。

## 11.5工程环境监理落实情况调查

按照《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（交环发[2004]314号）要求，工程监理单位中配备了环保工程师，施工过程中对环保工程和生态恢复进行了日常工程监理，并编制监理报告。

（1）环境监理工作方法

根据新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程建设实际和环境监理工作要求，本工程环境监理方法主要有以下几种：

① 旁站监理

旁站监理是指监理人员在工程施工阶段环境监理过程中，对关键部位、关键工序的施工全过程现场跟班的监督过程。

② 现场巡查

本项目工程环境监理的主要工作方式。即按照工程环境监理实施细则、规定每月至少三次对全线各施工标段落实环保法律、法规情况进行现场巡视检查。对巡查中发现落实环保措施较好的做法或单位，及时予以总结，并上报业主给予表彰和奖励，对出现的一些问题和错误，随时给予解决和纠正。

③ 召开监理例会

定期或不定期召开工程环境监理例会，就现场巡查或旁站监理过程发现的问题进行通报，并对下步工作提出具体整改要求或意见。

④ 环境监理整改通知

对现场巡查或旁站监理过程发现的问题，除在现场对施工单位提出整改意见外，对较大问题，随后专门下发《环境监理整改通知》或《环境监理工程师通知单》提出具体整改意见，并要求限期整改完成。

（2）环境监理工作制度

包括工作记录制度、监理报告制度、监理信息沟通制度、环境监理例会制度、监测制度、事故报告制度等。通过对本工程的环境监理，大大提高了施工单位的环境保护意识及执行建设项目环境保护法律法规、政策规定的自觉性，使工程环境影响评价报告书及批复中所提出的施工期和运营期的各项环保措施得到了全面的落实。

## 11.6结论与建议

### 11.6.1结论

建设单位较好地执行了建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，建立健全了环保管理机构和相关制度，已有的环境管理机构和制度可以满足其环境保护工作要求，有效地保证了各项环保措施和设施的落实，符合建设项目竣工环境保护验收条件。

### 11.6.2建议

进一步加强运营期铁路环境保护工作的管理，落实本次调查提出的跟踪监测计划，继续做好运营期污染源的监测。

# 12 公众意见调查

## 12.1调查目的

铁路建设对当地和国家的经济、交通发展起到了很大的促进作用，但也会产生一些负面影响。环保竣工验收评价的公众参与，可以提高竣工环保验收评价的质量，提供更多的信息和建议，使建设项目的竣工环保验收评价更加民主化、公众化。让与项目有直接或间接关系的广大公众参与到竣工环保验收评价中，保证竣工环保验收评价的透明度和可信度，并提出自己对该建设项目竣工后所持的态度，从自己的利益和公众利益出发，发表自己的观点，使评价工作更加完善和公正。

## 12.2调查对象、方法和内容

公众意见调查对象主要包括：铁路沿线直接受铁路工程影响的公众个人，特别是拆迁户、或临路较近的村民。

公众意见调查主要采取问卷调查方式，即被调查对象按设定的表格采取划“√”方式作回答（调查问卷见附表1、附表2），公众调查现场照片见图12.2-1。

调查内容主要包括：（1）修建该铁路对本地区的经济发展和交通状况所持的态度和看法；（2）铁路建设对沿线原有的自然环境的破坏程度；（3）施工期环境影响最大的方面；（4）铁路临时占地的恢复、利用措施；（5）铁路建成后环境影响最大的方面；（6）铁路建成后还需改进的方面；（7）铁路沿线服务设施、预见性和安全性如何；（8）学校或居民区附近是否有禁鸣标志；（9）运输危险品时，铁路管理部门有何要求；（10）对该铁路还需要建议和说明的问题。

## 12.3调查结果统计与分析

### 12.3.1司乘人员意见调查结果统计与分析

本次公众意见调查，对铁路沿线公众发表20份，收回20份，收回率为100%。走访的调查对象主要为铁路沿线的村民，调查结果见表12.2。

表12.2  中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程沿线公众意见调查结果统计表

| 调查内容 | 观点 | 人数 | 比率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 修建该铁路是否有利于本地区经济发展 | 有利 | 18 | 90 |
|  | 不利 | 1 | 5 |
|  | 不知道 | 1 | 5 |
| 施工期对您影响最大的方面是什么 | 噪声 | 16 | 80 |
|  | 扬尘 | 4 | 20 |
|  | 灌溉泄洪 | 0 | 0 |
|  | 其他 | 0 | 0 |
| 居民区附近300m内， 是否曾设有料场或拌合站 | 有 | 1 | 5 |
|  | 没有 | 14 | 70 |
|  | 没注意 | 5 | 25 |
| 夜间22:00至早晨6:00时段内 是否有使用高噪声设备施工现象 | 常有 | 0 | 0 |
|  | 偶尔有 | 0 | 0 |
|  | 没有 | 20 | 100 |
| 铁路临时占地是否采取了复垦、恢复等措施 | 是 | 20 | 100 |
|  | 否 | 0 | 0 |
| 占用农业水利设施时， 是否采取了临时应急措施 | 是 | 20 | 100 |
|  | 否 | 0 | 0 |
| 取土场、弃土场是否采取了利用、恢复措施 | 是 | 20 | 100 |
|  | 否 | 0 | 0 |
| 铁路建成后对您影响较大的是 | 噪声 | 19 | 95 |
|  | 汽车尾气 | 0 | 0 |
|  | 灰尘 | 1 | 5 |
|  | 其他 | 0 | 0 |
| 铁路建成后的通行是否满意 | 满意 | 8 | 40 |
|  | 基本满意 | 12 | 60 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |
| 附近通道内是否有积水现象 | 经常有 | 0 | 0 |
|  | 偶尔有 | 0 | 0 |
|  | 没有 | 20 | 100 |
| 建议采取何种措施减轻影响 | 绿化 | 15 | 75 |
|  | 声屏障 | 2 | 10 |
|  | 限速 | 3 | 15 |
|  | 其他 | 0 | 0 |
| 您对本铁路工程环保工作的总体评价 | 满意 | 17 | 85 |
|  | 基本满意 | 3 | 15 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |

由表12.3-2看出：100%的被调查者认为该铁路有利于本地区经济发展；100%的被调查者认为铁路临时占地采取了复垦、恢复等措施；95%的居民认为铁路运营期间影响较大的环境问题是交通噪声；100%的被调查者认为附近通道内没有积水现象； 100%的居民对工程环保工作的总体评价表示满意或基本满意，没有不满意的意见。

## 12.4结论

新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程的建设和试运营得到了绝大多数居民的支持，建设单位的环保工作得到绝大多数公众的肯定， 100%的沿线居民均认为该铁路的修建有利于本地区的经济发展和改善本地区的交通状况， 100%的沿线居民对工程环保工作的总体评价表示满意或基本满意。

# 13 调查结论与建议

## 13.1工程概况

新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程位于山西省太原市所辖的万柏林区和尖草坪区境内，起点在三给车站南咽喉出岔，向南走行设桥跨过北排洪渠后，沿北排洪渠东岸在机车造修基地西侧设一进、一出、一走行的三股道交接场，向南延伸至兴华街北缘，设1条牵出线。同时，为了连接机车造修基地与车辆造修基地，在交接场尾部线路由南向北在合适点出岔设置1条连接线，设桥跨过北排洪渠将线路引入铁路货车造修基地规划地块内。

项目主线长2.507km，连接线1.06km，采用Ⅳ级铁路标准建设。工程永久占地8.15hm2，路基加固工程3.567km，设桥梁2座，信号楼1座和相关配套变电工程。

项目总投资1.25亿元，环保投资为316万元，占工程总投资的2.53%，竣工环保验收时调查的车流量为2列/日，上下行各1列，占运营期预测交通量的200%。

## 13.2调查结论

### 13.2.1生态影响调查结论

（1）建设单位基本落实了环境影响报告书和批复文件中提出的各项保护措施，铁路建设未对铁路沿线生态产生明显的影响。

（2）项目不设取土场、弃渣场和施工场地，施工便道利用现有道路和永久占地内土地，降低了工程建设带来的负面生态影响。

（3）项目不占用耕地，对当地农业生产影响较小；项目建设了完善的排水工程，造成的水土流失轻微。

（4）市政部门和中车太原公司对铁轨两侧、信号楼周边进行了全面的绿化，绿化采用的植物主要为适宜当地的物种，项目周边绿化效果较好。

综上所述，该工程落实了环境影响报告书及批复文件中提出的各项生态保护措施，铁路建设和运营对沿线生态未造成明显的破坏，符合建设项目竣工环境保护验收要求。

### 13.2.2声环境影响调查结论

（1）施工期间，建设单位采取了有效的声环境污染防治措施，铁路施工对沿线声环境的影响较小。

（2）试运营期，建设单位依据环境影响报告提出的噪声防治措施，并结合实际情况，分别采取了优化路线方案、车辆限速、禁止鸣笛和种植绿化带等降噪措施，在目前车流量状况下，三给村处环境噪声昼间、夜间值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，铁路边界噪声值满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》修改方案中新建铁路限制的规定，三给村处的昼、夜间振动监测值均满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中相关标准限值。

综上所述，该工程落实了环境影响报告书及批复文件中提出的各项噪声防护措施，铁路沿线声环境敏感点环境噪声现状监测值达标，符合建设项目竣工环境保护验收要求。

### 13.2.3水环境影响调查结论

（1）施工期间，建设单位采取了有效的水污染防治措施，铁路施工对沿线水环境的影响较小；建设单位和施工单位在施工期对环评报告书及其批复的水环境保护有关要求基本落实，通过现场调查，铁路施工期间未对周边水环境造成影响。

（2）试运营期，信号楼内铁路管理人员排放的生活污水，通过地下管道排入中车太原机车车辆有限公司退城搬迁入园工程一期建设项目配套建设的中水回用系统处理，作为园区绿化、车辆冲洗用水回用。

综上所述，该工程落实了环境影响报告书及批复文件中提出的各项水环境保护措施，符合建设项目竣工环境保护验收要求。

### 13.2.4环境空气与固体废物影响调查结论

（1）施工期间，建设单位和施工单位采取了有效的防治环境空气污染措施，工程的施工虽然对沿线的环境空气质量造成了一定的影响，但这种影响是暂时的、阶段性的，工程结束后，影响也随之消失。

（2）试运营期，建设单位内燃牵引车头使用的柴油燃料符合国家标准，对沿线空气质量带来的影响轻微。

（3）中车铁路专用线信号综合楼不单独设置采暖设施，依托中车太原机车车辆有限公司退城搬迁入园工程一期建设项目配套的供热管网冬季进行供暖。

（4）信号综合楼产生的垃圾均集中收集堆存在垃圾箱、池，由专人定期清运；铁路两侧辆洒落的固体废物，养路工人定期清扫，对周边环境影响较小。

综上所述，该工程落实了环境影响报告书和批复文件中提出的各项环境空气和固体废物防治措施，符合建设项目竣工环境保护验收要求。

### 13.2.5社会环境影响调查结论

（1）铁路的建设对促进当地经济发展具有重大意义。

（2）铁路永久占地8.15hm2，拆迁建筑物11535.99m2，全线征地拆迁补偿费用共计637.5171万元。建设单位严格按照国家的有关规定对项目征地、拆迁进行了补偿，并积极配合当地政府，统筹安排、妥善安置，切实协调好被征地人民的生产和生活，保证原有生产、生活水平不降低。

（3）铁路线与现有公路采用立交的形式连接，结合沿线村镇规划及工农业生产的实际需要，合理连接现有路网和规划道路，不会对现有公路造成交通干扰，能满足沿线横向通行和生产生活的需要。

综上所述，该工程落实了环境影响报告书及批复文件中提出了各项社会环境保护措施，铁路的建设对改善当地的交通状况，促进经济社会发展具有重大意义，符合建设项目竣工环保验收要求。

### 13.2.6环境风险防范设施和应急措施调查结论

中车太原机车车辆有限公司委托太原绿佳环保开发有限公司开展中车太原机车车辆有限公司的突发环境事件应急预案的编制工作。2016年9月，太原绿佳环保开发有限公司编制完成了《中车太原机车车辆有限公司突发环境事件应急预案》，2016年10月8日取得了太原市环境监察支队备案的《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》，备案编号为140104002016005L。本项目突发环境事件应急预案纳入到中车太原机车车辆有限公司突发环境事件应急预案体系当中。

### 13.2.7环境管理与监控情况调查结论

建设单位较好地执行了建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，建立健全了环保管理机构和相关制度，已有的环境管理机构和制度可以满足其环境保护工作要求，有效地保证了各项环保措施和设施的落实，符合建设项目竣工环境保护验收条件。

### 13.2.8公众意见调查结论

新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程的建设和试运营得到了绝大多数居民的支持，建设单位的环保工作得到绝大多数公众的肯定， 100%的沿线居民均认为该铁路的修建有利于本地区的经济发展和改善本地区的交通状况， 100%的沿线居民对工程环保工作的总体评价表示满意或基本满意。

综上所述，新建中国北车太原轨道交通装备有限责任公司铁路专用线工程较好地执行了建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，总体上落实了环境影响报告书和山西省环保厅环评批复中提出的环境保护措施，试运营期间铁路沿线生态环境恢复较好，污染防治与控制措施效果较好，符合工程竣工环境保护验收条件。