9台起重设备和17台地面设备设施的日常维护保养技术要求

一、维护保养设备数量：起重设备：9台；其它设备：17台，共计26台；六跨天车轨道及安全滑触线（后附明细）。

二、维护保养服务期限：一年

三、投标须知：

1、 投标单位必须具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（起重机械）B级（含B级）以上资质以及机床修理维护能力。

2、投标单位必须具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力。

3、具有良好的服务信誉和健全的财务会计制度。

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

5、投标单位必须提供近三年内与所招标维保设备设施类似的维护保养或修理业绩（以合同为主）。

四、投标人资格证明文件：

1、投标人的营业执照副本。

2、投标人的税务登记证副本。

3、投标代表为法人代表的，需提供法人代表证明书原件和法人代表身份证复印件。

4、投标代表非法人代表的，需提供“法定代表人授权书”原件及投标代表人身份证及复印件和法人身份证复印件。

5、投标方必须注明投标单位及联系电话。

五、维保工作执行标准：

执行国家·相关起重机械和金属切削机床使用管理与维修保养规  则、起重机械和金属切削机床维修规范、桥式及门式起重机和金属切削机床以及计量试验设备定保小修技术规范、起重机械监督检验和定期检验规则及维保合同，以上规则、标准无论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

六、维保服务要求：

1承揽单位负责所维保设备及天车轨道和安全滑触线的日常检查、维护保养、巡检定检、故障修理、易损件更换、定保小修、清洗换油、探伤和年度检验检测等工作，并做好记录。全面保障所维保设备的日常及夜间、双休日和节假日期间的设备维护、检修及抢修，对所维保设备的质量、安全负责。

2、承揽单位负责对所维保起重设备吊钩及滑轮组进行探伤，并提供探伤报告（每年一次）。

3、承揽单位须按照我公司相关设备设施的定保小修规范，定期做好所维保设备设施的定保小修工作，并填写定保小修验收单，由使用单位签字确认。

4、承揽单位必须提供具体的日常维护保养工作方案。

5、承揽单位必须提供全天候故障维修，并在报修通知后60分钟内赶到现场维修，影响安全的故障必须在报修通知后30分钟内赶到现场维修。

6、承揽方施工人员必须持证上岗，对起重机械的维保和施修须提供特种设备（起重机械）相应的有效作业人员证件。

7、承揽单位维保人员须每天（正常工作日）对所维保设备设施进行巡回检查并填写检查记录，由使用单位设备管理人员签字确认，为确保维保和施修安全，维保和施修作业不得少于2人，违约一次扣除维保费用1000元。

8、维保单位在巡检和维保过程中如发现故障或发生异常情况时，应及时报告甲方管理人员，并采取必要措施，消除隐患后方可投入使用。

9、维保单位对所维保设备除日常检查保养外，须按照公司设备管理定保小修技术规范，每三个月做一次定期保养，每半年做一次小修，并填写定保小修验收单，由承揽方和使用单位共同签字确认，如因维保单位维护检修原因，造成安全事故、设备损坏影响生产由维保单位负全部责任并赔偿损失。

10、维保单位日常维保和施修所用消耗材料（辅料）、工具器械及300元以下配件由维保单位自行解决，施修所用主材、配件、润滑油脂等由甲方提供。

11、起重设备所在的六跨厂房所安装的大车轨道和安全滑触线，由维保单位负责维护保养和修理，300元以下的配件由维保单位提供。

12、承揽方在施工期间，必须服从委托方的管理，遵守委托方的厂规厂纪， 做到安全施工文明生产，否则委托方有权停止承揽方的工作，并有权要求承揽方更换工作人员。

七、报名时间即日起，开标时间、开标地点另定。

八、标的名称、规格型号、数量、报价

维保设备设施明细

| 序号 | 标的名称 | 内部编号 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双梁桥式起重机 | 411-00031 | 20/5t*16.5m | 1台 |  |  |
| 2 | 双梁桥式起重机 | 411-00037 | 10t*16.5m | 1台 |  |  |
| 3 | 双梁桥式起重机 | 411-00120 | 20/5t*16.5m | 1台 |  |  |
| 4 | 双梁桥式起重机 | 411-00084 | 16/3t*16.5m | 1台 |  |  |
| 5 | 吊钩门式起重机 | 413-001010 | 16/3.2t*18m | 1台 |  |  |
| 6 | 双梁桥式起重机 | 411-00126 | 5t*16.5m | 1台 |  |  |
| 7 | 双梁桥式起重机 | 411-00081 | 5t*25.5m | 1台 |  |  |
| 8 | 双梁桥式起重机 | 411-00082 | 5t*25.5m | 1台 |  |  |
| 9 | 悬臂吊 | 417-0014 | 2t | 1台 |  |  |
| 10 | 液压式万能材料试验机 | 711-00002 | 30t | 1台 |  |  |
| 11 | 液压万能试验机 | 711-00004 | 100kn | 1台 |  |  |
| 12 | 液压万能试验机 | 711-00005 | 300kn | 1台 |  |  |
| 13 | 拉力试验机 | 712-00002 | 2.5 | 1台 |  |  |
| 14 | 弹簧拉压试验机 | 719-00003 |  | 1台 |  |  |
| 15 | 润滑脂剪切试验机 | 719-00031 |  | 1台 |  |  |
| 16 | 冲击试样缺口液压拉床 | 719-00032 |  | 1台 |  |  |
| 17 | 铁路货车平面摩擦材料试验机 | 759-00005 |  | 1台 |  |  |
| 18 | 金相试样抛光机 | 999-00602 | 双盘220mm0.55kw | 1台 |  |  |
| 19 | 马丁耐热试验箱 | C21-00003 |  | 1台 |  |  |
| 20 | 冲击试样低温槽 | C39-00002 |  | 1台 |  |  |
| 21 | 自动转塔维式硬度计 | C31-00009 | THVS-50 | 1台 |  |  |
| 22 | 箱式电阻炉 | 531-00023 | SX-4-10G | 1台 |  |  |
| 23 | 箱式电阻炉 | 531-00024 | SX-5-12TP | 1台 |  |  |
| 24 | 箱式电阻炉 | 531-00025 | SX-4-10 | 1台 |  |  |
| 25 | 空气等离子弧切割机 | 969-00054 |  | 1台 |  |  |
| 26 | 试验变压器 | 333-00004 | 25 | 1台 |  |  |
| 27 | 六跨厂房起重机大车轨道、安全滑触线、受电器 |  |  |  |  |  |

九 、凡对本次招标提出询问，请在开标前与综合管理部、资产管理部联系。

单位地址：太原市万柏林区兴华西街129号  邮政编码：030027

联系电话：  0351-2649464                  0351-2649513

联系人：    张曌  李付群                     王伟

中车太原机车车辆有限公司

招标办公室

2018-6-4