设备修理改造服务招标文件

项目名称:两台电动双梁桥式起重机项修改造

招标单位：中车太原机车车辆有限公司

第一章  投标邀请书

中车太原机车车辆有限公司需对两台电动双梁桥式起重机进行项修改造，现进行公开招标，诚邀有意单位前来投标。

- 招标项目名称:两台电动双梁桥式起重机项修改造，技术要求及数量：2台，详见“第四章技术要求”

- 产品供货周期：合同签订后14日（特殊紧急情况，见中标通知后双方协商）   　　 
    3、其他要求：

（1）该项目为交钥匙工程，投标报价中含设备拆除、修理、改造、运保、安装、调试、检验、培训、注册、取证及售后等相关费用。

（2）投标方在提供投标文件时必须按LCC（产品生命周期、产品成本及利润）、ISO50001:2011《能源管理体系要求》、RB/T119-2015《能源管理体系、机械制造企业认证要求》规定执行，标书应完全响应我方提供的技术要求，投标方在投标报价中必须按13%的税率报价，结算时按投标方实际税率结算。

（3）该项目不接受代理商投标。

（4）该项目投标单位注册资金需大于200万元，必须有固定的相关作业人员，必须为作业人员缴纳工伤保险（提供工伤保险证明） 。

（5）该项目投标单位需满足《安全生产法》第十八条、第二十条的相关要求，并能提供相关证据。如若投标单位在官方信用网站有安全不良记录，即不符公司相关准入要求，该投标单位的投标视为无效投标。

（6）如发现陪标、串标等违规行为投标保证金不予退回。
    4、报价要求：

（1）投标方在投标报价时统一按照含税价格进行报价，并在报价中明确注明所投标项目开具发票所含税率及税种。报价根据修理项目提供详细的分项报价。

（2）原则上投标时无特殊声明的，要求中标单位开具符合税法要求的增值税专用发票。

5、商务条款:

（1）提供相关的资质证书

（2）服务的承诺，提供承诺单位的名称、联系人、电话

（3）付款方式:修理改造完成并验收合格后，供方开具13%合同全额专用增值税发票，需方付90%货款，余10%货款为质量保证金，无质量问题，质保期满后一次性付清。

（4）投标方提供投标文件要求技术标与商务标分册装订，技术标壹正两副密封到一个文件袋里，商务标壹正壹副、开标一览表密封到一个文件袋里。

（5）该项目需缴费，具体金额查看招标公告。

6、报名时间及地点:即日起，公司办公大楼六层规划运营部。报名电话：0351-2649513

投递标书地点：山西省太原市万柏林区兴华西街129号中车太原机车车辆有限公司规划运营部 。
    7、开标时间和地点：开标时间及地点由我公司电话通知。

8、凡对本次招标提出询问，请在开标前与规划运营部、资产管理部联系。

单位地址: 太原市万柏林区兴华西街129号         邮政编码: 030027

联系电话:  资产管理部   刘欢    0351-2649587

规划运营部    吴晓伟   0351-2649513

第二章  基本要求

1、投标方在中国要有良好的业绩，且其在国内有着满意的记录，无用户不良反映。投标方须有在国内修理的同类设备的用户清单、型号、联系人、联系电话等，以便查询,同时附近5年来同类型设备修理合同3份。

2、投标方修理设备所涉及的专利权技术以及知识产权保护其它技术等，应保证招标方不因此受到第三方侵权指控以及实际损失。

3、投标方应满足招标方提出的各项技术要求。

4、本技术要求，仅对设备修理等方面，提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节做出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证所修理的设备符合本技术标书和国家有关规定、规范。若有异议，不管是多么微小，都应在予以详细说明。

5、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。

6、投标方可以根据自身经验以及对本技术规范书和招标文件的理解，写明优于招标文件要求的其它方案或建议意见；投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出；即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。

7、提供投标企业的有关认证证书。

8、该项目供货方式为交钥匙方式——由投标方负责设备的拆除、运输、修理、安装及调试等工作，所用工具、量具自备，招标方提供厂房现有的起重设备及辅、油料和调试用工件等。如需租借起重设备、吊索吊具、工、量具等由投标方承担费用。投标方人员食宿自理，招标方提供方便。

9、交货地点：中车太原机车车辆有限公司使用单位现场。

第三章  相关方要求（非常重要）

1、投标方要根据附件1《相关方安全管理审核表》要求，逐项提供纸质证明材料；

2、提供来我公司作业人员名册，并填写附件4《相关方人员名册》；

3、投标方要如实提供证明材料，并填写附件2《材料真实性承诺书》；

4、投标方提供的材料需要装订在投标文件中，并另外提供两份独立装订成册。

5、该项目涉及到的特种作业，须提供特种作业操作证，如高处作业证、电工证、焊接证等。

第四章  技术要求

一、设备概况

1、设备名称：电动双梁桥式起重机

2、数量：2台

3、设备编号：411-00079、411-00091

4、设备用途：主要用于电力机车检修部件的吊运、装卸。

二、适用标准：

GB3811         起重机设计规范；

GB6067         起重机械安全规程；

GBT12467       焊接质量保证一般原则；

GB985          气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸；     JB/JQ4000.3    焊接通用技术条件；

GB8923         涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级；

GB9286    	 色漆和清漆漆膜的划格试验；

GB50054        低压配电设计规范；

GB50055        通用用电设备配电设计规范；

GB50254-259    电气装置安装工程施工及验收规范；

JB4315         起重机电控设备标准；

GB4064         电气设备安全设计导则；

GB12602        起重机械超载保护装置安全技术规范；

国家安全质量标准化(一级)等其他未列国家相关标准

其它涉及到的现行国家、地方及行业标准，若以上标准与国家、地方及行业标准有冲突，以现行标准为准。

- 检修的技术要求：

1、411-00079（5t）起重机检修技术要求

1.1 司机室保护盘拆除，结合加装的遥控柜，增加主回路开关、控制回路开关、主接触器、电机保护过流继电器等标准配置要求部件，与遥控柜完整匹配统一改为主令控制。凸轮控制器更换、采用山西黎城、上海立新、天水长城或同等品质产品，回路全部换线，线路防护良好，改造为二次回路控制部件，与主令柜及遥控装置正确匹配衔接，司机室加装启动/停止按钮开关、空操/遥控转换开关、急停开关、加装电风扇，配备相应的插座和照明开关，其他附属设施保持原配置，恢复其功能，司机室地板更换符合防护要求的新胶皮；

1.2 该车跨度均为16.5米，小车角铁滑线改造为拖缆，支撑结构制作安装要求符合起重机相关标准，托缆采用山西离石山花、远东、上上等相同等级国内名优品牌扁平电缆，线径符合载流标准、铺设及悬挂采用标准部件，按标准规范施工，除我方人为原因外质量保证五年。其余线路全部换线，要求防护齐全，不用部分全部拆除，交由我方负责处理，完工后全车卫生清理，增加部件、切割和焊接部位要求补刷与原车色系接近的油漆；

1.3 该车的三个起动电阻器全部更换，要求整合到一个电气柜内，位置布置合理、动作正常；

1.4 控制柜接触器、继电器等配件要求用正泰、德力西、欧姆龙等相同等级的正品元件，桥架灯具更换为LED节能型照明灯，带防震动的灯罩并安装10mm×10mm的耐热防护网；灯罩及支架可以翻转；符合起重机桥架使用规范；

1.5 起落减速箱漏油严重，要求更换。该减速箱型号ZQ500/3轴，传动速比40.17，输出轴径80mm，要求铭牌显示该减速机重量不低于350kg，减速箱品牌采用大连起重机器厂或南京高精传动设备制造集团有限公司等知名品牌；

1.6 控制线路要求空操和遥控按照国家标准，补齐并且串联车上所有保护开关、红外线遇车限位、门限位等安全防护装置，动作符合标准要求，接线标示清楚，并为标准机打线号，起升机构电子式二次限位要求完全按照兰州厂家要求接线不得更改控制回路，恢复重锤式起升限位开关；

1.7完工后全车卫生清理，增加部件、切割和焊接部位要求补刷与原车色系接近的

油漆，并且目前该车有一处需额外补漆。

2、411-00091（20t）起重机检修技术要求

2.1起重机司机室两套联合控制台更换，要求采用大连神通、天水长城等同等品牌质量的国内名牌产品，后墙柜中接线端子全部更换，主回路结合改造遥控柜统一考虑改用主令控制，司机室杂物清理彻底，布线完工后地板加装一层符合防护要求的绝缘胶皮；

2.2司机室照明灯更新为符合要求的带防护罩低压照明灯，配备相应的插座和开关，保留原超载限制器、双限位指示灯等装置；

2.3桥架灯更换节能型LED照明灯，照明灯采用防震动的灯罩并安装10mm×10mm的耐热防护网，灯罩及支架可以翻转，方便检修维护；

2.4小车滑线拖缆整修，部分损坏电缆更换，二次电子限位电缆检修更换，拖缆小车检修，有状态不良的进行更换，拖缆采用国内品牌扁平电缆，线径符合载流标准、铺设及悬挂按标准施工规范执行，除甲方人为原因外更换的线缆质保五年，小车上接线端子柜检修或更换，线路要求排列整齐规范，接线端子排载流量符合实际工作要求；

2.5小车上其余线路全部更换，要求排列整齐，防护到位，多余不用的线管全部拆除清理下车，两套电子式二次限位要求完全按照兰州厂家要求接线，不得更改控制回路，动作及显示正常，主副钩两套吊钩重锤式起升限位开关及碰杆整修，不能磨擦钢丝绳，吊钩定滑轮组检修、探伤、变形的定滑轮更换；

2.6大车线路全部更换，上车梯子门、舱口门限位全部更换，安装牢固可靠，遇车限位齐全动作可靠，所有启动电阻器全部更换，（是否可以整合为一组箱体，）各层间加装符合要求的跨接地线，原保护屏整体更新，柜内空气开关、接触器，过流继电器等配件要求采用正泰、德力西、欧姆龙等相同等级的正品元件；

2.7改造手柄式遥控装置要求选择上海韩器HQ-12D或者台湾禹鼎F24-12D型遥控，控制线路要求空操和遥控按照国家标准转换，串联车上所有急停开关、保护开关、遇车限位、门限位等防护装置，能够控制电铃、照明灯等装置，符合标准要求，接线标示清楚，并为标准机打线号；

2.8车上护栏，防护罩等开焊松动部分检修加固，减速箱漏油处理，制动器调整检修，磨损到限闸皮更换，加装焊修的结构件，质保五年，切割和焊接部位要求补刷与原车色系接近的油漆；

3、所有线路规范合理、跨接地线齐全、线号清楚明了，实物与图纸必须完全一致对应，图纸资料完整清楚正确，纸质版一式三份，电子版资料一份；

4、提供改造相关的电路图、软件、说明书及产品合格证等资料；

5、除特殊要求外，所有改造部分保修一年；

6、要求对两台起重机各项目进行分项报价。

四、修理周期

设备的修理在保证质量前提下尽快完成，修理周期开工之日起不超过14天（单台不超过7天）。

五、设备验收：

1、该设备修理完成后，由双方共同对设备修理项目进行验收，须满足招标方的工艺技术要求和设备使用要求。验收地点在招标方设备使用现场。

2、按招标方提供的产品进行试运行，在试运行一个月后设备各部运行稳定，并达到验收标准方可以正式交付使用。

六、质量保证

1、质量保证期以最后验收签字之日起计算。对检修项目整体保修一年。对更换的托揽保修五年以上。中标方对在质量保证期限内，由于设计、工艺或材料原因而造成的任何缺陷故障负完全责任。如出现上述情况，中标方及时免费到现场修理或更换有缺陷的零件。

2、设备发生故障后，中标方在2小时内做出回应。用电话、传真等帮助甲方排除故障。接到招标方不能排除故障的信息后在24小时内到达设备现场，并在随后2个工作日内排除故障。如中标方24小时内未到现场，将承担相应的责任并酌情扣减保证金。如生产急需，招标方可自行处理，由此产生的一切费用由中标方承担；如因检修质量问题发生零部件损坏，中标方应在3天内无偿更换，并对该零部件自更换之日起再质保一年。

3、在质量保证期内设备同一部位因检修质量问题发生两次以上的故障，招标方有权要求赔偿。

七、安全及环保要求：

中标方在施工期间，必须遵守招标方的相关方管理规定，服从招标方的管理，遵守招标方的厂规厂纪，必须符合招标方环保/职业健康安全的有关规定，做到安全施工文明生产，否则招标方有权停止中标方的工作，并有权要求中标方更换工作人员。因中标方责任造成的安全事故，由中标方承担全部责任。中标方在招标方施工期间涉及动火作业、登高作业和有限空间作业等危险作业的，须按招标方规定办理有关证照。中标方需要与招标方签订安全、环保和职业健康有关协议。

附件1

相关方安全管理审核表

| 相关方单位填写区 | B类-设备工程作业方 | 企业名称（公章） |  | 企业 地址 |  | 营业执 照编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法人 代表 |  | 安全证 书编号 |  | 联系 电话 |  |
|  |  | 安全管 理人员 |  | 安全证 书编号 |  | 联系 电话 |  |
|  |  | 项目 名称 |  | 作业 人数 |  |
|  |  | 作业 地点 |  | 特种作 业人数 |  |
|  |  | 有效期限 | 自 年 月 日起 至 年 月 日止 |
|  |  | 安全生产资质 审查资料 符合在对应□打√，不符合打×，不涉及打/ | 序号 | 否决项 | 是否 符合 | 序号 | 参考项 | 是否符合 |
|  |  |  | 1 | 营业执照（经营项目应与其承包的项目内容相符，具备一定的风险承受能力）； |  | 1 | 安全生产责任制及职业健康安全管理制度建设情况； |  |
|  |  |  | 2 | 企业各类安全资格证书（国家或行业有强制性认证、许可或特殊要求的）； |  | 2 | 安全生产机构设置情况； |  |
|  |  |  | 3 | 企业负责人、施工队长、安全管理人员安全资格证； |  | 3 | 三级安全教育情况； |  |
|  |  |  | 4 | 特种设备生产资质证、安装许可证（针对特种设备）；相关方作业人员信息台账； |  | 4 | 职业健康/安全管理体系、安全生产标准化建设情况； |  |
|  |  |  | 5 | 特种作业人员及特种设备操作人员资质证书（涉及特种设备操作和特种作业的）； |  | 5 | 公司经营和业绩情况； |  |
|  |  |  | 6 | 从业人员工伤保险缴纳证明（无固定作业人员的承包单位不得准入），确属无法缴纳工伤保险的，应缴纳不低于工伤保险赔付标准的商业险，高危行业还应缴纳安全生产责任保险（复印件）。 |  | 6 | 安全管理能力及员工队伍安全素质情况； |  |
|  |  |  | 7 | 消防设施器材安装单位应具备相应等级消防施工资质； |  | 7 | 事故情况； |  |
|  |  |  | 8 | 近两年内官方信用网站无安全不良记录 |  | 8 | 注册资金不低于200万元 |  |
|  |  |  | 声明：本单位对填写的内容和所提交资料的真实性负责，并已提供所有资料复印件。 单位负责人（签字）： 年 月 日 |
| 公司单位填写 区 | 发包方 | 单位 名称 |  | 经办人及 联系电话 |  |
|  |  | 声明：本单位已审核上述资料，并留存复印件。 |
|  |  | 单位负责人意见及签字（公章）： 年 月 日 |

附件2：

材料真实性承诺书

本单位郑重承诺，在参加XXX提供的准入资质材料全部是真实有效的。如有违反，本单位愿意承担全部法律责任。

承诺单位：（盖章）

负责人：（签名）

日期：    年  月  日

附件4：

相关方人员名册

发包方：（盖章）                                                                       相关方：

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 提报工种 | 实际工种 | 是否特种（设备）作业 | 是否接触职业危害因素 | 保险 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

批准：                      审核：                                填表：               日期：