接触网综合作业车喷漆项目招标邀请书

第一部分  招标范围

1概述

济南轨道交通装备有限责任公司承揽了深圳地铁接触网综合作业车等工程车辆，根据业主要求，接触网综合作业车需要具有轨道机车、车辆喷漆业绩的公司进行喷漆，以满足深圳地铁业主需要。

2、招标方式：公开招标

3、招标内容：本批共6辆接触网综合作业车，投标人负责对接触网综合作业车操作室、固定平台、工具箱进行喷涂对整车补漆。具体生产时间根据招标方生产计划执行。

4、服务范围：投标人按照深圳地铁三期工程接触网综合作业车涂装技术协议具体要求，招标人生产计划完成喷涂工作。

5、标书的购买

5.1地点：济南轨道交通装备有限责任公司规划发展部（东门教育楼4楼）（济南市槐村街73号）

5.2售价：200元人民币，售后恕不退还。

5.3投标人需缴纳4000.00元（人民币）投标保证金，如不中标七个工作日内退还，中标后转为合同履约金，合同完成后退还。

6、开标时间：2016年 8月  19日  上午  9:30

7、咨询电话：  技术咨询：吴工：88305837

其他事宜：张玉刚   88305476

招标办：巩书村  88305658

第二部分  投标方需具备的条件

1、喷涂企业必须是专业的喷涂企业，具有喷涂轨道机车、车辆喷涂业绩的企业，并具有喷涂经营的相关资质证明；

2、具有国家相关法律规定的行业资质。

3、喷涂作业人员应具备国家规定的资质证书。

4、具有流畅的信息沟通渠道；

5、能开具正式增值税发票。

6、能按照招标方的生产计划按期完工。

7、承包者应具备相应的劳动保护措施，确保施工人员身体安全。以保证相应工作顺利完成。

8、承包喷涂期间其相关人员进入厂区，应遵守招标人单位管理规定。

第三部分  投标文件要求

1、投标人需提交的材料

1.1公司介绍及相关证明材料：

（1）公司简介（包括组织机构、喷涂能力、注册资金、人员数等）；

（2）喷涂安全保证体系及认证证明

（3）证明投标人资格的文件：

① 投标人有效的“法人营业执照”“税务登记证”（复印件，需加盖公司印章）

② 法人授权委托书 （原件）

③ 法人授权代表身份证（复印件）

④ 喷涂经营许可证（复印件）

⑤ 投标人认为有必要提供的声明

1.2关于标的说明

（1）投标人的法定代表人的授权委托书；

（2）投标承诺书；

（3）投标报价单（除投标文件内的报价表外，单独做一份相同的报价单）

（4）根据招标人的技术要求及其他技术文件（见附件）做出喷涂方案。

（5）投标文件份数：壹正肆副，投标人应将投标文件装订成册后一并装入牛皮信封内并密封，并在密封处加盖单位公章和单位法人代表章，并在规定时间内送达。

第四部分、开标及评标

1、开标会由招标方主持，投标方派代表参加。

2、开标由双方检验文件密封情况，无误后开启投标文件。

3、采用公开唱标形式。

4、实行二次报价

5、定标准则

（1）招标人将组织评标小组，对已就招标书作出实质性响应的投标厂家进行评估和比较。

（2）相同条件下，以最低价中标

# 1技术要求

## 1.1概述

深圳地铁三期工程接触网综合作业车是用于深圳地铁线路接触网维护的专用车辆。

## 1.2接触网综合作业车使用环境

（1）环境气候条件

| 气候条件 | 最小 | 平均 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用温度 | +0.2℃ | +22.2℃ | +40℃ |
| 湿度 | 11% | 79% | 100% |
| 平均年降雨量 |  | 1933.3mm |  |
| 最大日平均降雨量 |  | 303mm |  |
| 平均持续降雨天数 |  | 20 |  |
| 平均年雷雨天数 |  | 69.6 |  |
| 最大风速 |  |  | 40m/s |
| 空气中杂质 | 酸雨、盐雾 |

（2）设备额定的环境条件

车辆可以在隧道、地面上、高架线路上运行；所有设备均能适应气候条件；日常存放于车辆段轨道车库内。

（3）能在以下的环境条件下定额运行：

海拔高度			≤ 1200 m；

环境温度（遮阴处）	-2℃～45℃；

相对湿度			100％；

电气设备适用温度	-25℃～45℃。

（4）湿热条件准则

设备适应亚热带气候条件，能防虫害、防霉(霉菌和真菌)、防锈、防灰尘、防火。

## 1.3总体要求

（1）喷涂漆质量满足深圳气候条件的要求；全部金属型材、板材进行抛丸除锈预处理，喷涂可焊性金属防锈漆，其干膜厚度为10～20um；厚度小于等于3mm的轻型型材允许采用手工除锈，底架及其附属件均采用环氧富锌底漆底漆，表面中涂层采用环氧云铁中层底漆；面漆采用高耐候聚氨酯面漆，车体内、外表面油漆总厚度125μm～180μm；金属零部件的相互结合面间应涂防锈底漆。

各层漆具体要求

| 涂层 | 产品名称 | 干膜厚度，微米（μm） |
| --- | --- | --- |
| 底漆 | 环氧富锌底漆 | 60 |
| 中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 60 |
| 面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 60 |
| 总厚度 | 180 |

（2）喷涂漆作业在高于20℃、洁净、干燥的环境下完成。

（3）涂装环境：热风循环工艺对涂层进行加热固化。

（4）油漆具有良好的耐酸碱、耐溶剂和耐湿性能。

（5）保证面漆颜色7年不褪色。

（6）漆膜表面光滑平整，无缺陷、无暗坑裂缝、无流坠、无明显喷涂的大点，外表没有小颗粒。

（7）角部没有重色即喷糊的现象，整体表面没有色差及花色现象。

（8）光泽均匀一致，手感光滑等。

## 1.4各部件喷涂要求

（1）操作室、固定平台、工具箱

操作室及其附属件外表面采用聚氨酯做底面漆，底漆干膜厚度不小于60μｍ，钢结构油漆干膜总厚度不小于125μｍ。

操作室外表面油漆颜色为RAL004工程黄色

（2）整车补漆

在客户生产检查前需对隧道清洗车整车进行补漆，补漆范围包括：车体及上装部分。

# 2工程进度计划

## 2.1要求

乙方将提供设备工程施工的时间进度表，待合同签订后整车喷涂进度将纳入甲方生产计划体系，并完全配合甲方。

## 2.2工期要求

具体时间根据甲方生产计划执行。

## 2.3检查及检验

乙方完成喷涂作业后，甲方将对喷涂质量进行检验，乙方需无条件满足甲方在检验过程中提出的意见及建议。

# 3供货范围

乙方主要负责接触网综合作业车操作室、固定平台、工具箱及整车补漆。

接触网综合作业车喷漆项目报价表

投标单位：

| 序号 | 招标 简称 | 计量 单位 | 数量 | 报价（单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触网综合作业车喷漆 | 辆 | 6 |  |
| 总价 | ￥ （人民币大写： ） |