隧道清洗车与接触网放线车运输项目招标邀请书

第一部分  投标方需具备的条件

1、物流项目的投标人注册资本不得少于人民币500万元；

2、本次招标接受两家及以上物流公司联合投标；允许只投一包或两包一起投，分别报价。

3、运输供应商须是专业的物流企业，具有两年以上物流营运经验，并具有公路运输经营的相关资质证明；

4、具备抗运输风险能力和运输质量保障能力，承担在运输中造成的损失；

5、具有流畅的信息沟通渠道；

6、能开具正式运输发票。

7、 确保货物安全、快速到达指定地点。

8、承包者确保运输车辆足额向保险公司投保，能够担负运输过程中所发生的所有人身安全、货物丢失、毁损等风险。

9、承包期间其相关人员如进入厂区，应遵守招标人单位管理规定。

第二部分  投标文件要求

1、投标人需提交的材料

1.1公司介绍及相关证明材料：

（1）公司简介（包括组织机构、运输能力、注册资金、人员数等）；

（2）运输安全保证体系及认证证明

（3）证明投标人资格的文件：

① 投标人有效的“法人营业执照”“税务登记证”（复印件，需加盖公司印章）

② 法人授权委托书 （原件）

③ 法人授权代表身份证（复印件）

④ 运输许可证（复印件）

⑤ 投标人认为有必要提供的声明

1.2关于标的说明

（1）投标人的法定代表人的授权委托书；

（2）投标承诺书；

（3）投标报价单（除标书里面的报价单外，单独准备一份与标书内相同的报价单）。

（4）根据招标人的技术要求及其他技术文件（见附件）做出运输方案。

（5）投标文件份数：壹正肆副，投标人应将投标文件装订成册后一并装入牛皮信封内并密封，并在密封处加盖单位公章和单位法人代表章，并在规定时间内送达。

第三部分：开标及评标

1、开标会由招标方主持，投标方派代表参加。

2、开标由双方检验文件密封情况，无误后开启投标文件。

3、采用公开唱标形式。

4、实行二次报价。

5、定标准则

（1）招标人将组织评标小组，对已就招标书作出实质性响应的投标厂家进行评估和比较。

（2）评标原则：在相同条件下，以最低价中标.

第四部分：标书的购买

1、地点：济南轨道交通装备有限责任公司规划发展部招标办（综合办公楼）（济南市槐村街73号）

2、售价：200元人民币，售后恕不退还。投标人缴纳3000元投标保证金，如不中标7个工作日内退还，中标后转为合同履约金，合同完成后退还。

第五部分

1、开标时间：2016年8 月  24日  上午  9:30

2、开标地点济南轨道交通装备有限责任公司规划发展部（东门教育楼4楼）

3、咨询电话： 商务咨询：杨经理：88305473   技术咨询：吴工：88305837      其他事宜：张工   88305476

招标办：巩书村  88305658

技术要求

1概述

济南轨道交通装备有限责任公司承揽了深圳地铁隧道清洗车与接触网放线车等工程车辆，根据业主要求，隧道清洗车与接触网放线车在我公司厂内验收合格后需要从厂内运输到深圳地铁，接触网综合作业车运往株洲进行调试，调试完成后再运往深圳，以满足深圳地铁业主需要。

2、运输内容及要求：本批共2个包，第一个包，包含2辆隧道清洗车与3辆接触网放线车，9月运2辆隧道清洗车到深圳地铁9号线与11号线，接触网放线车运到深圳地铁7号线、9号线、11号线各一辆，运输时间待定。第二个包，包含6辆接触网综合作业车，需先运往株洲进行调试，调试完成后再运往深圳地铁7号线、9号线、11号线，运输时间待定。

3、服务范围：第一包，投标人负责将整车、备品配件及其他货物运输到深圳地铁，负责卸车及将整车按要求落在轨道上。（招标人负责提供装车起吊设备、卸车及落轨投标人负责,招标人配合），第二包投标人负责将整车、备品配件及其他货物运输到株洲，负责卸车及将整车按要求落在轨道上。（在济南招标人负责提供装车起吊设备、在株洲卸车落轨及调试完成后装车、运至深圳后卸车及落轨投标人负责，招标人配合），

深圳地铁接触网放线车吊装方案

—整体吊装

车辆整体总长16200mm，总宽2732mm，总高3510mm，总重26吨，整体尺寸如图所示。

整车尺寸

一、吊装

步骤1：检查升降回转作业平台是否落在收车位置，检查并固定好；检查工具箱门、电控柜门等是否锁闭。

步骤2：整体吊装，如图所示。配备专门的吊具和吊带，保证车体同时、水平、缓慢吊起，轻放置在运输汽车底盘上。（吊带长度不小于12m，起重重量不小于20t，吊具宽度不小于2600mm）。

整体吊装

步骤3：为保证转向架在运输过程中不滚动，降低车轮对地面的压强，在每个车轮下面安装铁鞋（如图所示）。铁鞋通过螺栓与车轮连接，使车辆与地面形成面接触，防止车轮压坏地面。转向架轮饼直径880mm，为国内标准轮饼。

铁鞋同车轮固定（转向架为示意图）

二、包装

要求1：整车上面包装苫布苫盖，保证能盖住升降回转作业平台、放线架、工具箱、灯具等零部件，保证在运输过程中不被风刮开，不被雨水淋湿。

要求2：整车端部的制动软管固定好，不得磕碰、挤压。

要求3：整车随车工具、备品备件集中放置。

深圳地铁接触网综合作业车（1型）吊装方案

—整体吊装

车辆整体总长17200mm，总宽2695mm，总高3706mm，总重34.9吨，整体尺寸如图所示。

整车尺寸

一、吊装

步骤1：检查曲臂高空作业机具是否落在收车位置，检查并固定好；检查确认受电弓是否降到最低点；检查电控柜门是否锁闭；

步骤2：整体吊装，如图所示。配备专门的吊具和吊带和，保证车体同时、水平、缓慢吊起，轻放置在运输汽车底盘上。（吊带长度不小于12m，起重重量不小于25t，吊具宽度不小于2600mm）

整体吊装

步骤3：为保证转向架在运输过程中不滚动，降低车轮对地面的压强，在每个车轮下面安装铁鞋（如图所示）。铁鞋通过螺栓与车轮连接，使车辆与地面形成面接触，防止车轮压坏地面。转向架轮饼直径880mm，为国内标准轮饼。

铁鞋同车轮固定（转向架为示意图）

二、包装

要求1：整车上面包装苫布苫盖，保证能盖住整车的司机室、固定平台、曲臂式高空作业机具、灯具等零部件，保证在运输过程中不被风刮开，不被雨水淋湿。

要求2：整车端部的制动软管、重联控制线、电源线固定好，不得磕碰、挤压。

要求3：将活动护栏拆掉，集中放置，避免磕碰。

图8端护栏

要求4：整车随车工具、备品备件集中放置。

深圳地铁接触网综合作业车（2型）吊装方案

—整体吊装

车辆整体总长17200mm，总宽2695mm，总高3767mm，总重32.7吨，整体尺寸如图1和图2所示。

图1整体尺寸

一、吊装

步骤1：检查剪叉式高空作业机具是否落在收车位置，检查并固定好；检查确认受电弓是否降到最低点；检查电控柜门是否锁闭；

步骤2：整体吊装，如图所示。配备专门的吊具和吊带和，保证车体同时、水平、缓慢吊起，轻放置在运输汽车底盘上。（吊装位置同1型车一致）

步骤3：为保证转向架在运输过程中不滚动，降低车轮对地面的压强，在每个车轮下面安装铁鞋（如图所示）。铁鞋通过螺栓与车轮连接，使车辆与地面形成面接触，防止车轮压坏地面。转向架轮饼直径880mm，为国内标准轮饼。

铁鞋同车轮固定（转向架为示意图）

二、包装

要求1：整车上面包装苫布苫盖，保证能盖住整车的司机室、固定平台、曲臂式高空作业机具、灯具等零部件，保证在运输过程中不被风刮开，不被雨水淋湿。

要求2：整车端部的制动软管、重联控制线、电源线固定好，不得磕碰、挤压。

要求3：整车随车工具、备品备件集中放置。

接触网综合作业车运输防护包装方案

一、包装防护

为防止接触网综合作业车运输过程中，因剧烈震动或其他因素造成起臂吊灯具的损坏，需对整车灯具进行必要的防护。

需防护的灯具及防护包装方案如下：

1 标志灯、旋转照明灯、前照灯、探照灯等，如下图所示。

使用塑料布将灯具缠绕包装完整，使用胶带将包装好的灯具固定在灯具安装座上。

2 接触网检测系统进行安全防护，避免碰撞挤压。

二、自喷漆

现场为磕碰掉漆的地方补漆，需带两种颜色的自喷漆。要求色如下：

黑色：RAL9005黑色，每辆车2瓶。

黄色：RAL1004工程黄，每辆车2瓶。

所有自喷漆和应急工具放置于工具箱内。所有工具箱上锁。

深圳地铁隧道清洗车吊装方案

—整体吊装

车辆整体总长19200mm，总宽2800mm，总高3700mm，总重34.6吨，整体尺寸如图1和图2所示。

图1整体尺寸

图2整体尺寸

一、吊装

步骤1：检查工作室门是否锁闭；电控柜门是否锁闭；操作台门是否锁闭；转向架与车架间连接是否可靠。

步骤2：整体吊装。配备专门的吊具和吊带扣，保证车体同时、水平、缓慢吊起，且在吊起时平车上装部位不允许受力。轻放置在运输汽车底盘上。（吊带长度不小于12m，起重重量不小于25t，吊具宽度不小于2700mm）。

步骤3：为保证转向架在运输过程中不滚动，降低车轮对地面的压强，在每个车轮下面安装铁鞋（如图:3黄色所示）。铁鞋通过螺栓与车轮连接，使车辆与地面形成面接触，防止车轮压坏地面。转向架轮饼直径880mm，为国内标准轮饼。

图3 铁鞋同车轮固定

二、包装

要求1：整车包装苫布苫盖，保证能盖住发电机组、高低压水泵、蓄电池、裸漏的电线以及电控原件等零部件，保证在运输过程中不被风刮开，不被雨水淋湿。

要求2：在吊装以及运输过程中防止整车附属件（蓄电池箱、工具箱、气缸等）、车体布线发生磕碰、挤压现象。

要求3：整车随车工具、备品备件集中放置。

# Text boxes

铁鞋

活动护栏

铁鞋

铁鞋

铁鞋